МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра «Химическая технология и техносферная безопасность»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Директор СЛИ |  |
| ___________Л. А. Гурьева |
| «_____»__________ 2022 г. |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Технология производства санитарно-гигиенических видов бумаг», Б1.В.ДВ.04.01

Наименование ООП ВО: Технология и оборудование химической переработки древесины

Направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология

Направленность (профиль):

Технология и оборудование химической переработки древесины

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная/заочная

Год начала подготовки: 2022

Сыктывкар 2022

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 922,

рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «____» _________20___ г., протокол №___.

Разработчик: ст. преподаватель кафедры ХТиТБ        ______________    Н. Ф. Пестова

Зав. кафедрой: д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ ___________________   В. А. Дёмин

Декан факультета лесного и сельского хозяйства                           ________     Попова Т. В.

(название факультета)	                                                                                                                 (подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой ХТиТБ                                                _________  Дёмин В. А.

(должность, кафедра)	                                                            (подпись)	                (Ф.И.О.)

Содержание

| 1 | Область применения…………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели и задачи фонда оценочных средств……………………………………… | 4 |
| 3 | Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП …………………………………………………………………..… | 4 |
| 4 | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования………………………………………………………… | 7 |
| 5 | Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП………………………… | 8 |
| 6 | Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций…………………………………………………………….. | 15 |
| 7 | Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов…………………… | 15 |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Технология производства санитарно-гигиенических видов бумаг» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного  приказом Минобрнауки РФ № 922 от 07.08.2020 г.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Технология производства санитарно-гигиенических видов бумаг» решаются следующие задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами  знаний, умений и навыков, предусмотренных в рамках дисциплины;

- контроль и оценка степени освоения профессиональных компетенций, предусмотренных в рамках данной дисциплины;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

- ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

3.1 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Код и наименование профессиональной компетенции выпускника | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип задач профессиональной деятельности - технологический |
| 1. Эффективное осуществление технологических процессов переработки древесного сырья в готовые изделия и материалы; 2. Эффективное осуществление контроля качества древесного сырья, полуфабрикатов, параметров технологических процессов и качества конечной продукции; 3. Эффективное использование древесных материалов, оборудования, соответствующих программ расчетов параметров технологического процесса; 4. Контроль за соблюдением технологической дисциплины и приемов энерго- и ресурсосбережения; 5. Организация обслуживания технологического оборудования; 6. Осуществление мероприятий по защите окружающей среды от техногенных воздействий производства. | 1. Древесное сырье, материалы и продукты химической переработки древесины, а также вспомогательные материалы; 2. Технологические процессы, машины и оборудование для изготовления волокнистых полуфабрикатов и других материалов на основе целлюлозы и лесохимических продуктов; 3. Химико-технологические процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды при химической переработке древесины. | ПК-1 Способен обеспечивать сопровождение технологических процессов целлюлозно-бумажного производства (ЦБП). ПК-2 Способен контролировать, выявлять недостатки в технологических процессах и неисправности в технологическом оборудовании. | ПК-1.1 Знает технологию производства и основные характеристики технологических процессов в соответствии с регламентом; характеристики сырья и выпускаемой продукции; методы и средства диагностики и контроля основных технологических процессов; нормативно-техническую документацию и терминологию; требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии; ПК-2.1 Знает виды брака и способы его устранения; ПК-2.3 Способен определять причины брака в производстве и снижение качества продукции. |

Таблица 3.2 - Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 Способен обеспечивать сопровождение технологических процессов целлюлозно-бумажного производства (ЦБП); | ПК-1.1 Знает технологию производства и основные характеристики технологических процессов в соответствии с регламентом; характеристики сырья и выпускаемой продукции; методы и средства диагностики и контроля основных технологических процессов; нормативно-техническую документацию и терминологию; требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии | знать: технологию производства санитарно-гигиенических видов бумаг; основные направления совершенствования и развития технологии производства санитарно-гигиенических видов бумаг; основные характеристики технологического процесса в соответствии с регламентом; технологические, эколого - экономические обоснования производства санитарно-гигиенических видов бумаг; основное оборудование, используемое для производства санитарно-гигиенических видов бумаг; уметь: ориентироваться в новейшей научной и технической литературе по технологии производства санитарно-гигиенических видов бумаг; применять на практике полученные знания для разработки технологических схем и технологических режимов производства санитарно-гигиенических видов бумаг; владеть: методами оценки технологической и экономической эффективности производства санитарно-гигиенических видов бумаг; методами оценки свойств санитарно-гигиенических видов бумаг с применением современных методов оценочных средств. | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
| ПК-2 Способен контролировать, выявлять недостатки в технологических процессах и неисправности в технологическом оборудовании. | ПК-2.1 Знает виды брака и способы его устранения; ПК-2.3 Способен определять причины брака в производстве и снижение качества продукции | знать: предназначение оборудования, эксплуатируемого на конкретном производственном участке, технические характеристики оборудования и программное обеспечение производственного процесса, способы безопасной эксплуатации оборудования; виды брака и способы его устранения; уметь: определять возможные неполадки оборудования и следить за его состоянием и периодичностью ремонтов согласно графику планово-предупредительного ремонта; определять причины брака в производстве и снижение качества продукции; владеть: способен контролировать, выявлять недостатки в технологических процессах и неисправности в технологическом оборудовании. | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

- Таблица 4.1 - Перечень оценочных средств

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| Практические занятия | Одна из форм учебного процесса, целью которого является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Комплект разноуровневых заданий |
| Аудиторнаяконтрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу | Комплект контрольных заданий по вариантам |
| Экзамен | Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине | Комплект теоретических вопросов и практических заданий (билетов) к экзамену |

- Таблица 4.2 – Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач |

Таблица 4.3 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Бумажная продукция санитарно-гигиенического назначения. Требования, предъявляемые к бумаге санитарно-гигиенического назначения | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | Лекции, самостоятельная работа студента | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
| Волокнистые полуфабрикаты, используемые в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | Лекции, самостоятельная работа студента | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
| Подготовка бумажной массы к отливу в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
| Основные принципы и технология производства санитарно-гигиенических видов бумаги. Производство санитарно-гигиенических видов бумаги на бумагоделательных машинах. | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
| Структура и свойства санитарно-гигиенической бумаги | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | Лекции, самостоятельная работа студента | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
| Улучшение физико-механических показателей санитарно-гигиенических видов бумаги с помощью химических вспомогательных веществ. Крашение бумаги. | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1 Текущий контроль. Контролируемые компетенции ПК-1,2

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных и практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде тестирования (аудиторная контрольная работа) по пройденному материалу.

Аудиторная контрольная работа (тестирование)

Каждый вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и практических занятий. Количество заданий в аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и практическим занятиям.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы (АКР)

на тему: «Подготовка бумажной массы к отливу в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги»

1. Подготовка бумажной массы к отливу из целлюлозы включает:

а) роспуск, сортировку, очистку, размол;

б) роспуск, размол, составление композиции, очистку, сортировку;

в) роспуск, составление композиции, размол, очистку, сортировку.

2. Подготовка бумажной массы к отливу из макулатуры включает:

а) роспуск, грубая очистка, дороспуск, диспергирование, сортирование и фракционирование, размол;

б) роспуск, грубая очистка, диспергирование, сортирование, размол, дороспуск;

в) роспуск, диспергирование, сортирование и фракционирование, размол.

3. Гидроразбиватель предназначен для:

а) размола волокнистых полуфабрикатов;

б) роспуска листовой целлюлозы или макулатуры;

в) очистки бумажной массы.

4. Целлюлозная масса подвергается размолу до степени помола:

а) 28 – 30 0ШР

б) 18 – 23 0ШР

в) 10 – 15 0ШР

5. Размол бумажной массы для производства санитарно-гигиенической бумаги ведут:

а) в режиме «расчеса»;

б) в режиме «укорочения»;

в) в режиме «фибриллирования».

6. Грубая очистка макулатурной массы предназначена:

а) для удаления механических примесей;

б) для фракционирования волокна;

в) для удаления пучков волокон.

7. Облагораживание макулатурной массы – это:

а) придание специальных свойств бумаге;

б) удаление типографской краски;

в) сортирование и очистка бумажной массы.

8. При переработке макулатуры содержащей труднораспускаемые материалы используют:

а) термодисперсионные установки;

б) дисковые мельницы;

в) напорные сортировки.

9. При использовании влагопрочной макулатуры применяют:

а) механический и термический способ роспуска;

б) химико-термический и термический способ роспуска;

в) механический и химико-термический способ роспуска.

10. При переработке макулатуры, содержащей мочевино- или меламиноформальдегидные смолы, температуру обработки поддерживают в пределах:

а) 60 – 80 0С;

б) 40 – 50 0С;

в) 100 – 120 0С;

ключи:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | а | б | б | а | а | б | а | в | а |

5.2 Промежуточный контроль (для вех форм обучения). Контролируемые компетенции ПК-1,2

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Классификация видов бумаги санитарно-гигиенического назначения.

- Основные требования, предъявляемые бумаге санитарно-гигиенического назначения.

- Основные характеристики санитарно-гигиенической бумаги.

- Контроль качества санитарно-гигиенической бумаги.

- Методы определения физических, механических, оптических свойств санитарно-гигиенической бумаги.

- Классификация волокнистых полуфабрикатов, используемых в производстве санитарно-гигиенической бумаги и их свойства.

- Бумагообразующие свойства волокнистых полуфабрикатов и их влияние на свойства санитарно-гигиенической бумаги.

- Классификация макулатуры и ее влияние на свойства санитарно-гигиенической бумаги.

- Технологические схемы подготовки целлюлозы и древесной массы к отливу.

- Технологические схемы подготовки макулатурной массы к отливу.

- Оборудование, используемое для подготовки бумажной массы к отливу: роспуск, сортирование, очистка.

- Облагораживание макулатурной массы с использованием термодиспергирования.

- Теория размола. Роль процесса размола в развитии межволоконных связей.

- Факторы, влияющие на процесс размола волокнистых полуфабрикатов и физико-механические свойства санитарно-гигиенической бумаги.

- Современное размалывающее оборудование и тенденции развития процесса размола.

- Общая технологическая схема производства бумаги. Назначение основных частей БДМ.

- Вспомогательные химические вещества, используемые в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги.

- Вспомогательные химические вещества для придания влагопрочности бумаги.

- Крашение бумаги. Классификация красителей и требования к ним.

- Крашение бумаги в массе и с поверхности.

- Классификация бумагоделательных машин для производства санитарно-гигиенической бумаги.

- Назначение напускных устройств.

- Потокораспределители и напускные устройства.

- Теория формования и обезвоживания бумажного полотна.

- Разновидности формующих устройств.

- Формование бумажного полотна на плоскосеточной машине, обезвоживающие элементы сеточного стола.

- Формование бумажного полотна между двумя формующими элементами.

- Влияние процесса формования бумажного полотна на свойства бумаги.

- Прессовая часть бумагоделательной машины.

- Одежда бумагоделательной машины: сетка, прессовое сукно.

- Сушильная часть. Технология сушки бумажного полотна.

- Теория сушки. Факторы, влияющие на процесс сушки.

- Влияние параметров сушки на свойства бумаги.

- Устройство сушильной части бумагоделательной машины для производства санитарно-гигиенической бумаги.

- Интенсификация процесса сушки.

- Янки-цилиндр, колпак скоростной сушки. Устройство, принцип работы.

- Крепирование бумажного полотна. Сухое и мокрое крепирование.

- Использование брака в композиции бумаги.

- Водопользование и очистка сточных вод.

- Оборудование, используемое для очистки оборотной воды.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология производства санитарно-гигиенических видов бумаг Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20__ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Аттестационное тестирование для сопоставления результатов обучения

по дисциплине «Технология производства санитарно-гигиенических видов бумаг»

Тематическая структура теста

| № ДЕ | Дидактические единицы (разделы дисциплины) | № задания | Тема задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень 1 | 1 | Бумажная продукция санитарно-гигиенического назначения |
|  |  | 2 | Волокнистые полуфабрикаты, используемые в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. |
|  |  | 3 | Подготовка бумажной массы к отливу в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. |
|  |  | 4, 5 | Основные принципы и технология производства санитарно-гигиенических видов бумаги.. |
|  |  | 6 | Структура и свойства санитарно-гигиенической бумаги |
|  |  | 7, 8 | Улучшение физико-механических показателей санитарно-гигиенических видов бумаги с помощью химических вспомогательных веществ. |
| 2. | Уровень 2 | 9 | Бумажная продукция санитарно-гигиенического назначения |
|  |  | 10 | Волокнистые полуфабрикаты, используемые в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. |
|  |  | 11 | Подготовка бумажной массы к отливу в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. |
|  |  | 12, 13 | Основные принципы и технология производства санитарно-гигиенических видов бумаги. Производство санитарно-гигиенических видов бумаги на бумагоделательных машинах. |
|  |  | 14, 15 | Структура и свойства санитарно-гигиенической бумаги |
|  |  | 16 | Улучшение физико-механических показателей санитарно-гигиенических видов бумаги с помощью химических вспомогательных веществ. Крашение бумаги. |
| 3. | Уровень 3 | 17 | Бумажная продукция санитарно-гигиенического назначения. Требования, предъявляемые к бумаге санитарно-гигиенического назначения |
|  |  | 18, 19 | Волокнистые полуфабрикаты, используемые в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. |
|  |  | 20, 21 | Подготовка бумажной массы к отливу в производстве санитарно-гигиенических видов бумаги. |
|  |  | 22 | Основные принципы и технология производства санитарно-гигиенических видов бумаги. Производство санитарно-гигиенических видов бумаги на бумагоделательных машинах. |
|  |  | 23 | Структура и свойства санитарно-гигиенической бумаги |
|  |  | 24 | Улучшение физико-механических показателей санитарно-гигиенических видов бумаги с помощью химических вспомогательных веществ. Крашение бумаги. |

1. Масса 1 м2 бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения для производства бумажных полотенец:

Варианты ответов:

1) 38 – 56 г.;

2) 18 – 20 г;

3) 25 – 30 г;.

2. Бумагу санитарно-гигиенического назначения производят из макулатуры бумажной и картонной по ГОСТ 10700-97 кроме марок:

Варианты ответов:

1) МС-1А, МС-3А, МС-5Б, МС-8В, МС-10В;

2) МС-2А, МС-4А, МС-7Б, МС-9В, МС-13В;

3) МС-4А, МС-9В, МС-11В, МС-12В, МС-13В.

3. При роспуске листвой целлюлозы концентрация массы в гидроразбивателе составляет:

Варианты ответов:

1) 5,5 – 6,0 %;

2) 1,5 – 2,0 %;

3) 10,0 – 12,0 %.

4. Современные бумагоделательные машины для производства санитарно-гигиенической бумаги работают при скоростях ____ м/мин и имеют ширину _____ м:

Варианты ответов:

1) скорость 1500 – 2200 м/мин, ширину 2,8 – 5,6 м;

2) скорость 800 – 900 м/мин, ширину 2,8 – 5,6 м;

3) скорость 2200 – 3500 м/мин, ширину 6,5 – 5,6 м.

5. Янки-цилиндр – это:

Варианты ответов:

1) барабан, на котором происходит высушивание сформированного бумажного полотна, который нагревается от топочных газов и работает при повышенных давлениях;

2) барабан, который снимает сформированное бумажное полотно и передает его на сушильную часть бумаго-делательной машины;

3) барабан, на который еаматывается высушенное бумажное полотно.

6. Коэффициент теплопередачи от пара к бумаге прямопропорционален:

Варианты ответов:

1) разнице температур между паром в колпаке скоростной сушки и бумажным полотном;

2) разнице температур между внешней стенкой сушильного цилиндра и бумажным полотном;

3) разнице температур между паром внутри цилиндра и бумажным полотном.

7. Что такое микрокрепирование бумаги?

Варианты ответов:

1) нанесение продольных складок;

2) нанесение клея на поверхность;

3) нанесение поперечных складок.

8. При крашении бумаги в массе при получении интенсивного тона расход красителя составляет:

Варианты ответов:

1) от 0,2 до 2 %;

2) до 0,2 %;

3) от 2 до 5 %.

9. К бумаге туалетной предъявляются следующие свойства:

Варианты ответов:

1) прочность при растяжении во влажном состоянии, впитывающая способность;

2) прочность при растяжении в сухом состоянии, впитывающая способность;

3) прочность при растяжении во влажном и в сухом состоянии, впитывающая способность;

10. Механическую прочность бумаги санитарно-гигиенического назначения в сухом состоянии оценивается:

Варианты ответов:

1) величиной разрушающего усилия в среднем по двум направлениям (ГОСТ ИСО    1924.1-96);

2) величиной жесткости при изгибе под действием собственной силы тяжести без принудительной деформации образца бумаги (ГОСТ 10550-93);

3) величиной капиллярной впитываемости (ГОСТ 12602-93).

11. При сортировании бумажной массы обычно применяют сита с отверстиями диаметром:

Варианты ответов:

1) 3 мм;

2) 5 мм;

3) 1 мм.

12. Суконная часть бумагоделательной машины для производства санитарно-гигиенической бумаги состоит из:

Варианты ответов:

1) сукна, прессовой части, крепирующего шабера;

2) сукна, системы промывки сукна низкого давления и высокого давления, прессовой части;

3) сукна, прессовй части, вакуумной системы.

13. Для интенсификации процесса сушки над рабочей поверхностью Янки-цилиндра устанавливают:

Варианты ответов:

1) колпак охлаждения;

2) колпак скоростной сушки;

3) крепирующее устройство.

14. Для павышения показателей мягкости и пухлости санитарно-гигиенической бумаги в процессе сушки на сушильном цилиндре бумагу подвергают:

Варианты ответов:

1) увлажнению;

2) разглаживанию;

3) крепированию.

15. Лезвие шабера устанавливают под углом α:

Варианты ответов:

1) 15 – 350;

2) 10 – 150;

3) 35 – 450.

16. Прямые красители по химическому составу представляют собой:

Варианты ответов:

1) натриевые соли ароматических сульфокислот или сульфокарбокислот;

2) растворимые в воде натриевые соли органических кислот, главным образом сульфо -, реже - карбоновых кислот, иногда фенолов;

3) натриевые соли органического основания и серной, соляной, азотной, уксусной или щавелевой кислоты.

17. Потребительское свойство – впитывающая способность у санитарно-гигиенической бумаги  в среднем по двум направлениям должно быть:

Варианты ответов:

1) не менее 20 мм;

2) не менее 10 мм;

3) не менее 120 мм.

18. При производстве санитарно-гигиенической бумаги введение в композицию лиственной целлюлозы позволяет повысить:

Варианты ответов:

1) удержание мелкого волокна при отливе бумажного полотна;

2) сухость бумажного полотна после формующего устройства;

3) показатели – впитываемость бумаги, пухлость, равномерность структуры.

19. При производстве высококачественных видов бумаги санитарно-гигиенического назначения рекомендуется использовать в композиции:

Варианты ответов:

1) до 10 % древесной массы (преимущественно ХТММ);

2) до 30 % химических волокон (преимущественно вискозных);

3) до 30 % облагороженной целлюлозы (преимущественно лиственной).

20. Потери волокна при  сортировании бумажной массы  с использованием сит с отверстиями 2 мм составляют:

Варианты ответов:

1) более 1 %;

2) более 20 %;

3) более 50 %.

21. При подготовке макулатурной массы – деинкинг означает …

Варианты ответов:

1) удаление краски и других гидрофобных включений способом промывки и флотации;

2) удаление краски и других гидрофобных включений способом сортирования;

3) удаление минеральных и волокнистых включений способом фильтрации.

23. Кресчент-формер – это:

Варианты ответов:

1) формующее устройство с плоской сеткой;

2) формующее устройство с грудным отсасывающим валом большого диаметра;

3) формующее устройство с двумя элементами, движущимися с одинаковой скоростью.

23. Для чего на поверхность Янки-цилиндра наносится водная эмульсия антиадгезионных продуктов:

Варианты ответов:

1) для регулирования степени крепирования и уменьшения износа шаберных лезвий;

2) для интенсификации процесса сушки и снятия бумажного полотна с Янки-цилиндра;

3) для увеличения скорости БДМ и снижения температуры сушки.

24. При уменьшении угла α при крепировании:

Варианты ответов:

1) уменьшается частота крепирования (число складок на единицу длины полотна);

2)появляется опасность разрушения поверхности сушильного уилиндра под действием механичеких нагрузок

3) повышается частота крепирования (число складок на единицу длины полотна).

старший преподаватель                                                                      Н. Ф. Пестова

ключи:

| № вопроса | вариант ответа | № вопроса | вариант ответа | № вопроса | вариант ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 9 | 2 | 17 | 1 |
| 2 | 3 | 10 | 1 | 18 | 3 |
| 3 | 1 | 11 | 1 | 19 | 2 |
| 4 | 1 | 12 | 2 | 20 | 2 |
| 5 | 1 | 13 | 2 | 21 | 1 |
| 6 | 3 | 14 | 3 | 22 | 3 |
| 7 | 3 | 15 | 1 | 23 | 1 |
| 8 | 1 | 16 | 1 | 24 | 3 |

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

«Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

«Положением о проведении экзаменов и зачетов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учетом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

«Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Доступ к положениям: сайт СЛИ/ Студенту/ Учебно-методическое управление.

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 10 | 10 | 20 |
| Контрольная работа | 10 | 10 | 20 |
| Практические занятия | 10 | 10 | 20 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период: | 35 | 35 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 35 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний студентов

Табл. 7.3 - Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (аудиторная контрольная работа)

| Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- |
| ПК-1.1; 2.1, 2.3 | № 1-10 | 9-10 | 8-9 | 6-7 | 6 |
| Сумма баллов *ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 6570 | 50-64 | 40-49 | менее 40 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 10 |  |

Табл. 7.4 - Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля, экзамен

| Дидактические единицы № Блока | Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во вопросов | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень 1 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | 8 (1-8) | 6-8 | 4-6 | 3-4 | менее 3 |
| Уровень 2 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | 8 (9-16) | 6-8 | 4-6 | 3-4 | менее 3 |
| Уровень 3 | ПК-1.1; 2.1, 2.3 | 8 (17-24) | 6-8 | 4-6 | 3-4 | менее 3 |
| Сумма баллов ПК *ПК – промежуточный контроль (экзамен, максимум 30 баллов) | 2530 | 2024 | 1519 | менее 15 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 24 |  |
| Сумма баллов ПК *ПК – промежуточный контроль (экзамен, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«Зачтено» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет» выставляется по результатам успешного выполнения студентами теоретических, практических работ, контрольных работ, усвоения  учебного  материала,  в соответствии с утвержденной программой обучения. «Зачет» выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для решения технических задач.

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» - теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавателем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему программный материал.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.