МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 201 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Сопротивление материалов

Наименование ООП ВО «Машины и оборудование лесного комплекса»

Направление подготовки: 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

Направленность (профиль): «Машины и оборудование лесного комплекса»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Год начала подготовки: 2019

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки  15.03.02 «Технологические машины и оборудование», утвержденного  приказом Министерства науки и высшего образования РФ 20 октября 2015 г. приказ №1170

Разработчики __________________________________________________

Зав. кафедрой – д.т.н, профессор  _________________________________Ю. Я. Чукреев

Сыктывкар 2019

- Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Сопротивление материалов» и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

2. Цели и задачи фонда оценочных средств:

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 20 октября 2015 г. приказ №1170

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения компетенций, предусмотренных дисциплиной.

Цель дисциплины: формирование системы знаний и практических навыков расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, умений их использовать в технологическом и проектно-конструкторском виде деятельности.

Задачи дисциплины: В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление об основных понятиях, гипотезах и положениях сопротивления конструкционных материалов, принципах статических расчетов конструкций и их элементов, овладеть методами построения  и исследования  механико-математических моделей типовых элементов конструкций, навыками применения инженерных методов расчета типовых элементов конструкций и сооружений  на прочность, жесткость и устойчивость.

В результате изучения курса студент должен знать:

- основные понятия, гипотезы и законы дисциплины «Сопротивление материалов»;

- теоретические основы инженерных методов расчета типовых элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;

- методы рационального выбора материала и размеров элементов конструкций.

3. Перечень компетенций  с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Перечень компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ПК–1 – способностью к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки;

ПК–5 – способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования;

ПК–16 – умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий.

В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:

Знать: терминологию, основные понятия, определения и гипотезы сопротивления материалов.

Уметь: определять физико–механические характеристики материалов и параметры элементов конструкции по справочной литературе и нормативно–технической документации.

Владеть: способностью извлекать и анализировать научно–техническую информацию по сопротивлению материалов из различных источников.

В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:

Знать: принципы расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций.

Уметь: использовать полученные знания для расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций с использованием стандартных средств автоматизации проектирования.

Владеть: методами расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций с использованием вычислительной техники.

В результате освоения компетенции ПК-16 студент должен:

Знать: методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий.

Уметь: использовать методы стандартных испытаний для определения физико-механических свойств конструкционных материалов.

Владеть:  методиками испытаний конструкционных материалов, методами обработки результатов с использованием вычислительной техники.

3.2. Этапы формирования компетенций

Процесс формирования компетенции разбит на уровни, достигаемые студентом поэтапно в процессе освоения дисциплины:

ПК–1 – способностью к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки;

Знать: терминологию, основные понятия, определения и гипотезы сопротивления материалов.

Уметь: определять физико–механические характеристики материалов и параметры элементов конструкции по справочной литературе и нормативно–технической документации.

Владеть: способностью извлекать и анализировать научно–техническую информацию по сопротивлению материалов из различных источников.

| Уровни сформированности компетенции | Содержательное описание уровня | Основные признаки уровня |
| --- | --- | --- |
| Пороговый | Знает основные понятия и гипотезы сопротивления материалов. | Знать: основные понятия сопротивления материалов. Уметь: пользоваться справочной литературой и нормативно–технической документацией. Владеть: методами поиска необходимой научно–технической информации. |
| Продвинутый | Способен извлекать и анализировать научно–техническую информацию по сопротивлению материалов по справочной литературе и нормативно–технической документации.. | Знать: терминологию, основные понятия, определения и гипотезы сопротивления материалов. Уметь: определять физико–механические характеристики материалов по справочной литературе и нормативно–технической документации.. Владеть: способностью извлекать научно–техническую информацию по сопротивлению материалов. |
| Высокий | Эффективно извлекает и анализирует научно–техническую информацию по сопротивлению материалов из различных источников. | Знать: терминологию, основные понятия, определения и гипотезы сопротивления материалов. Уметь: определять физико–механические характеристики материалов и параметры элементов конструкции по справочной литературе и нормативно–технической документации. Владеть: способностью извлекать и анализировать научно–техническую информацию по сопротивлению материалов из различных источников.. |

ПК–5 – способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования;

Знать: принципы расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций.

Уметь: использовать полученные знания для расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций с использованием стандартных средств автоматизации проектирования.

Владеть: методами расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций с использованием вычислительной техники.

| Уровни сформированности компетенции | Содержательное описание уровня | Основные признаки уровня |
| --- | --- | --- |
| Пороговый | Знает основные принципы расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций. | Знать: принципы расчета деталей и узлов машиностроительных конструкций. Уметь: проводить расчет деталей и узлов машиностроительных конструкций. Владеть: методами расчета деталей и узлов машиностроительных конструкций. |
| Продвинутый | Способен производить расчет деталей и узлов машиностроительных конструкций. | Знать: методы расчета деталей и узлов машиностроительных конструкций. Уметь: проводить расчет деталей и узлов машиностроительных конструкций. Владеть: навыками расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций. |
| Высокий | Эффективно проводит расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций с использованием стандартных средств автоматизации проектирования. | Знать: методы расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций. Уметь: практически использовать технические средства для расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций. Владеть: современными методами расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций с использованием стандартных средств автоматизации проектирования. |

ПК–16 – умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий.

Знать: методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий.

Уметь: использовать методы стандартных испытаний для определения физико-механических свойств конструкционных материалов.

Владеть:  методиками испытаний конструкционных материалов, методами обработки результатов с использованием вычислительной техники.

| Уровни сформированности компетенции | Содержательное описание уровня | Основные признаки уровня |
| --- | --- | --- |
| Пороговый | Знает теорию погрешностей. | Знать: теорию погрешностей. Уметь: проводить оценку погрешностей. Владеть: методами расчета погрешностей. |
| Продвинутый | Способен производить обработку результатов испытаний для определения физико-механических свойств конструкционных материалов. | Знать: методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств. Уметь: использовать методы стандартных испытаний для определения физико-механических свойств материалов. Владеть: методиками испытаний конструкционных материалов. |
| Высокий | Эффективно применяет методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий. | Знать: методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств конструкционных материалов. Уметь: использовать методы стандартных испытаний для определения физико-механических свойств конструкционных материалов. Владеть: современными методиками испытаний конструкционных материалов, методами обработки результатов с использованием вычислительной техники. |

- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Перечень оценочных средств сформированности компетенции:

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Контрольная работа | Проверка степени и основательности усвоения изученного материала (фронтальный) | Контрольные задания |
| Тестирование | Одну из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Тесты |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |
| Лабораторные работы | Одну из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Описание лабораторных работ |

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта работы, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных занятиях, лабораторных работах, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  тестирования (аудиторная контрольная работа), в виде контрольной работы - для заочной формы обучения.

Тестирование

Вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и лабораторных работ.  Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и лабораторным занятиям.

Большинство заданий имеют несколько вариантов ответа, из которых правильный только один.

Примеры тестов для контроля знаний

- Непредусмотренное разделение конструкции (элемента) на части называется ….

А) Деформацией;	Б) Потерей устойчивости;	В) Разрушением;

Г) Пластичностью; 	Д) Усталостью.

- Расчет, связанный с подбором размеров сечений при котором известны внешние усилия и допускаемые напряжения, называется …

А) расчетом по разрушающим нагрузкам,	Б) проектировочным,	В) поверочным,

Г) расчетом по несущей способности,	Д) расчетом по предельному состоянию.

- Указать точку на диаграмме напряжений, соответствующую пределу упругости.

А) А …..Б) В ……В) С ………Г) Д ………..Д) Е

- Масштаб деформаций – 1 клетка – 0,2 мм. Остаточное удлинение образца, которое имел до разрушения при растяжении длину 34 мм, составит …

|  | А) 2 %, Б) 2,6 %, В) 23 %, Г) 28 %, Д) 37 %. |
| --- | --- |

- Указать, какой расчетной схеме стержня соответствует заданная эпюра продольной силы

| Эпюра Nz | А) | Б) | В) | Г) | Д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Величина продольной силы на участке III составит … (кН)

|  | А) Nz = + 3000; Б) Nz = ( 3000; В) Nz = 0; Г) Nz = + 1000; Д) Nz = ( 1000. |
| --- | --- |

- Максимальное напряжение для стержня составит … (МПа)

|  | А) – 200; Б) + 250; В) + 600; Г) + 400. Д) – 400. |
| --- | --- |

- Определить требуемую по условию прочности площадь наклонного стержня, если [(] = 160 МПа, Р = 160 кН, ( = 600.

|  | А) 1,15 ( 10-3 м2; Б) 0,5 ( 10-3 м2; В) 1,65 ( 10-3 м2; Г) 0,85 ( 10-3 м2; Д) 1,35 ( 10-3 м2. |
| --- | --- |

- Для представленного напряженного состояния кубика из стали с ( = 0,3 главные относительные деформации равны …

|  | А) (1 = 0; (2 = 35 ( 10-5; (3 = 10,5 ( 10-5; Б) (1 = 35 ( 10-5; (2 =10,5 ( 10-5; (3 = – 35 ( 10-5; В) (1 = (2 = (3 = – 35 ( 10-5; Г) (1 = (2 = (3 = 10,5 ( 10-5; Д) (1 = 10,5 ( 10-5; (2 =10,5 ( 10-5; (3 = – 35 ( 10-5. |
| --- | --- |

- Уравнение совместности перемещений имеет вид …

|  | А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) . |
| --- | --- |

- Момент сопротивления фигуры равен  …

|  | А) 1,5 ( 10-3 см3; Б) 2,8 ( 10-3 см3; В) 6,0 ( 10-3 см3; Г) 7,6 ( 10-3 см4; Д) 8,0 ( 10-3 см4. |
| --- | --- |

- Относительно каких осей статический момент площади равен нулю?

|  | А) Х1, Б) Х2; В) Х3; Г) Х4; Д) Х. |
| --- | --- |

13. Определить, какой расчетной схеме вала соответствует заданная эпюра углов закручивания

| Эпюра (( | А) | Б) | В) | Г) | Д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Т1 = 12 кН(м, Т2 = 22 кН(м, при [(] = 60 МПа требуемый диаметр вала составит (мм)…

|  | А) 143; Б) 112; В) 134; Г) 123; Д) 85. |
| --- | --- |

- Указать формулу условия прочности, по которой следует подбирать диаметр заклепки.

|  | А) ; Б) В) ; Г) Д) |
| --- | --- |

16.	Р = 45 кН, [(] = 80 МПа, по условию прочности требуемый диаметр заклепки составит (мм)…

|  | А) 8; Б) 10; В) 12; Г) 14; Д) 16. |
| --- | --- |

- Указать эпюру изгибающего момента, соответствующую расчетной схеме балки.

| Схема | А) | Б) | В) | Г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Определить, какой расчетной схеме балки соответствует заданная эпюра поперечной силы.

| Эпюра Qу | А) | Б) | В) | Г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Указать, какой участок балки находится в состоянии чистого изгиба.

А) 1 участок Б) 2 участок В) 3 участок Г) 4 участок Д) 5 участок

- Если Р = 16 кН, а М = 20 кН(м, то величины поперечной силы и изгибающего момента на расстоянии 1 м от опоры А равны …

|  | А) Qу = 4,6 кН, Мх = 4,6 кН(м; Б) Qу = 5,6 кН, Мх = 5,6 кН(м; В) Qу = 6,6 кН, Мх = 6,6 кН(м; Г) Qу = 3,6 кН, Мх = 3,6 кН(м; Д) Qу = 10,4 кН, Мх = 10,4 кН(м. |
| --- | --- |

- См. задание № 20. По условию прочности требуемый номер двутавра при [(] = 160 МПа будет …

А) № 14;		Б) № 16;		В) № 18;		Г) № 18а;		Д) № 20.

22. Изгибающий момент и поперечная сила в сечении С на расстоянии 2а от опоры А равны…

|  | А) МС = 2М/3, Q = 0; Б) МС = М, Q = 0; В) МС = 2М/3, Q = М/(3а); Г) МС = М/2, Q = 0; Д) МС = М, Q = М/(3а); |
| --- | --- |

- Нормальное напряжение в точке В сечения балки составило 60 МПа. Какое напряжение действует в точке С, .

|  | А) 120 МПа; Б) 60 МПа; В) 40 МПа; Г) 80 МПа; Д) 20 МПа. |
| --- | --- |

- М = 26 кНм, l = 2 м. Прогиб концевого сечения балки составит…

|  | А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) . |
| --- | --- |

- Какие перемещения имеет балка в сечении I-I.

|  | А) прогиб; Б) поворот сечения; В) прогиб и поворот сечения; Г) нет перемещений. |
| --- | --- |

Примерные задачи на контрольную работу

Примерные задачи для аудиторных контрольных работ

1 аудиторная контрольная работа

# Задание № 1. Установите соответствие

| Схема | 1) | 2) | 3) | 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эпюра Nz | А) | Б) | В) | Г) |
| Ответ | 1 | 2 | 3 | 4 |

Задание № 2. Вставьте в предложение пропущенное слово

# Непредусмотренное разделение тела (конструкции) на части называется …

# Задание № 3. Выберите правильный ответ

Равнодействующая всех внутренних нормальных сил, возникающих в данном сечении – это…

А) Крутящий момент;		Б) Изгибающий момент;

В) Поперечная сила;		Г) Продольная сила.

Задание № 4. Решите задачу. Определить абсолютную деформацию участка II

2 аудиторная контрольная работа

Задание № 1. Установите соответствия.

| Схема | 1) | 2) | 3) | 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эпюра Мкр | А) | Б) | В) | Г) |
| Ответ | 1 | 2 | 3 | 4 |

Задание № 2. Вставьте в предложение пропущенное слово.

Стальные валы разрушаются от касательных напряжений, которые действуют ____________ оси вала

Задание № 3. Решите задачу. М1 = 2 кНм, М2 = 6 кНм, d = 50 мм, l1 = 0,4 м, l2 = 0,5 м. Угол закручивания первого участка стального вала равен (рад.)…

Задание № 4. Решите задачу. М1 = 6 кНм, М2 = 18 кНм. Требуемый по условию прочности диаметр вала при [(] = 90 МПа должен быть не меньше …

3 аудиторная контрольная работа

Задание № 1. Установите соответствия.

| Характеристика прямоугольного сечения (h – высота) | 1) Jy | 2) Jx | 3) Wx | 4) Wy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула | А) | Б) | В) | Г) |
| Ответ | 1 | 2 | 3 | 4 |

Задание № 2. Какое из выражений является верным для определения осевого момента инерции относительно оси х.

А) ;	Б) ;	В) ;	Г) .

Задание № 3. Решите задачу. Определить положение центра тяжести фигуры. D = 0,3 м, d = 0,1 м.

Задание № 4. Решите задачу. Определить осевой момент инерции Jу.

4 аудиторная контрольная работа

Задание № 1. Установите соответствие.

| Величина | 1. Допускаемое напряжение для хрупких материалов | 2. Допускаемое напряжение для пластичных материалов | 3. Продольная сила в сечении стержня | 4. Модуль Юнга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула | А) | Б) | В) | Г) |
| Ответ | 1 | 2 | 3 | 4 |

Задание № 2. Р = 20 кН, [(] = 80 МПа. По условию прочности на срез диаметр заклепки составит (мм)…

Задание № 3Для представленного напряженного состояния при Е = 2(105 МПа и ( = 0,3 главные деформации составляют…

Промежуточный контроль (для всех форм обучения)

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Перечень тем учебной программы для подготовки к экзамену

- Задачи сопротивления материалов.

- Классификация сил, действующих на элементы конструкций.

- Понятие о деформациях и напряжениях.

- Типы деформаций.

- Вычисление деформаций по площадкам, перпендикулярным к оси стержня.

- Допускаемые напряжения. Подбор поперечных сечений.

- Деформации при растяжении – сжатии. Закон Гука.

- Коэффициент поперечной деформации.

- Диаграмма растяжения. Механические характеристики материала.

- Диаграммы напряжений.

- Виды напряженного состояния материала. Примеры линейного, плоского и объемного напряженных состояний.

- Нахождение главных напряжений и площадок с помощью кругов Мора.

- Деформация при сложном напряженном состоянии. Обобщенный закон Гука.

- Понятие о теориях прочности.

- Геометрические характеристики плоских сечений.

- Моменты инерции относительно главных осей.

- Моменты инерции при параллельном переносе осей и при повороте осей.

- Сдвиг. Закон Гука при сдвиге.

- Расчеты на сдвиг заклепочных, болтовых соединений.

- Понятие о крутящем моменте.

- Вычисление моментов, передаваемых на вал.

- Определение напряжений при кручении вала круглого и прямоугольного сечений.

- Условие прочности при кручении.

- Понятия о деформации изгиба. Устройство опор балок.

- Характер напряжений в балке. Изгибающий момент, поперечная сила при изгибе.

- Вычисление напряжений при плоском изгибе.

- Касательные и нормальные напряжения в балках.

- Проверка прочности балок по нормальным и касательным напряжениям.

- Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки.

- Интегрирование дифференциального уравнения балки.

- Метод начальных параметров для определения перемещений в балках при изгибе.

- Графоаналитический метод вычисления перемещений при изгибе.

- Теорема Мора.

- Способ Верещагина.

6.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Табл. 6.1 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные понятия и допущения сопротивления материалов. Метод сечений. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений | ПК-1, ПК-5, ПК-16 | Опрос, тест |
| 2 | Деформация растяжения и сжатия | ПК-1, ПК-5, ПК-16 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 3 | Расчет на прочность и жесткость растянутых элементов конструкций | ПК-1, ПК-5, ПК-16 | Опрос, тест |
| 4 | Напряженно-деформированное состояние в точке | ПК-1, ПК-5, ПК-16 | Опрос, тест |
| 5 | Геометрические характеристики плоских сечений | ПК-1, ПК-5, ПК-16 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 6 | Деформация сдвига и кручения | ПК-1, ПК-5, ПК-16 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 7 | Изгиб прямых стержней. Напряжения при изгибе | ПК-1, ПК-5, ПК-16 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 8 | Перемещения при плоском изгибе | ПК-1, ПК-5, ПК-16 | Опрос, тест |

Табл. 6.2 Паспорт фонда оценочных средств промежуточного контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные понятия и допущения сопротивления материалов. Метод сечений. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений | ПК-1, ПК-5, ПК-16 | перечень вопросов к экзамену |
| 2 | Деформация растяжения и сжатия | ПК-1, ПК-5, ПК-16 | перечень вопросов к экзамену |
| 3 | Расчет на прочность и жесткость растянутых элементов конструкций | ПК-1, ПК-5, ПК-16 | перечень вопросов к экзамену |
| 4 | Напряженно-деформированное состояние в точке | ПК-1, ПК-5, ПК-16 | перечень вопросов к экзамену |
| 5 | Геометрические характеристики плоских сечений | ПК-1, ПК-5, ПК-16 | перечень вопросов к экзамену |
| 6 | Деформация сдвига и кручения | ПК-1, ПК-5, ПК-16 | перечень вопросов к экзамену |
| 7 | Изгиб прямых стержней. Напряжения при изгибе | ПК-1, ПК-5, ПК-16 | перечень вопросов к экзамену |
| 8 | Перемещения при плоском изгибе | ПК-1, ПК-5, ПК-16 | перечень вопросов к экзамену |

Табл. 6.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| Сумма баллов ПК ПК – промежуточный контроль (экзамен, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к экзамену студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 6.4.  Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (тестирование)

| № разделов дисциплин из п. 4 | Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПК-1, ПК-5, ПК-16 | № 1-25 | 23-25 | 20-22 | 15-19 | Менее 15 |
| Сумма баллов ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 61-70 | 51-60 | 40-50 | менее 40 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 25 |  |

Табл. 6.5. Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля  (контрольная работа)

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 60-70 | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов |
| 50-60 | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов |
| 40-50 | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности |
| Менее 40 (с правом повторной пересдачи) | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Требования к отчету по лабораторной работе

Оформление лабораторной работы на формате А4, в котором излагаются:

- теоретическая часть;

- практическая часть;

- рисунки, графики, таблицы.

# Критерии оценки выполнения лабораторной работы:

Отметка «5» (зачтено) ставится, если обучающийся: самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические (лабораторные) работы;  - при необходимости умело пользуется справочным материалом; - ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки.

Отметка «4» (зачтено) ставится, если обучающийся: - самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет практическое (лабораторное) задание; - справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; - при выполнении практического задания допускает незначительные ошибки, которые исправляет после замечаний преподавателя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений.

Отметка «3» (зачтено) ставится, если обучающийся: - обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно;  - в процессе практической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет с помощью преподавателя.

Отметка «2» (зачтено) ставится, если обучающийся: - не выполняет обязательные практические (лабораторные) работы; - задание выполняет только с помощью преподавателя и систематически допускает существенные ошибки.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

«Отлично» (зачтено) (высокий уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» (зачтено) (продвинутый уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» (зачтено) (пороговый уровень) - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» (незачтено) - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

7. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Лабораторные работы |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Сопротивление материалов» Направление подготовки бакалавриата «Технологические машины и оборудование» Направленность (профиль) «Машины и оборудование лесного комплекса» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ ______________20____ г. № ____ |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ (демовариант)

1. Расчет, связанный с подбором размеров сечений при котором известны внешние усилия и допускаемые напряжения, называется …

А) расчетом по разрушающим нагрузкам,	Б) проектировочным,	В) поверочным,

Г) расчетом по несущей способности,	Д) расчетом по предельному состоянию.

2. Масштаб деформаций – 1 клетка – 0,2 мм. Остаточное удлинение образца, которое имел до разрушения при растяжении длину 34 мм, составит …

|  | А) 2 %, Б) 2,6 %, В) 23 %, Г) 28 %, Д) 37 %. |
| --- | --- |

- Для представленного напряженного состояния кубика из стали с ( = 0,3 главные относительные деформации равны …

|  | А) (1 = 0; (2 = 35 ( 10-5; (3 = 10,5 ( 10-5; Б) (1 = 35 ( 10-5; (2 =10,5 ( 10-5; (3 = – 35 ( 10-5; В) (1 = (2 = (3 = – 35 ( 10-5; Г) (1 = (2 = (3 = 10,5 ( 10-5; Д) (1 = 10,5 ( 10-5; (2 =10,5 ( 10-5; (3 = – 35 ( 10-5. |
| --- | --- |

- Уравнение совместности перемещений имеет вид …

|  | А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) . |
| --- | --- |

5. Указать, какой расчетной схеме стержня соответствует заданная эпюра продольной силы

| Эпюра Nz | А) | Б) | В) | Г) | Д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Определить требуемую по условию прочности площадь наклонного стержня, если [(] = 160 МПа, Р = 160 кН, ( = 600.

|  | А) 1,15 ( 10-3 м2; Б) 0,5 ( 10-3 м2; В) 1,65 ( 10-3 м2; Г) 0,85 ( 10-3 м2; Д) 1,35 ( 10-3 м2. |
| --- | --- |

7. Момент сопротивления фигуры равен  …

|  | А) 1,5 ( 10-3 см3; Б) 2,8 ( 10-3 см3; В) 6,0 ( 10-3 см3; Г) 7,6 ( 10-3 см4; Д) 8,0 ( 10-3 см4. |
| --- | --- |

8. Определить, какой расчетной схеме вала соответствует заданная эпюра углов закручивания

| Эпюра (( | А) | Б) | В) | Г) | Д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Т1 = 12 кН(м, Т2 = 22 кН(м, при [(] = 60 МПа требуемый диаметр вала составит (мм)…

|  | А) 143; Б) 112; В) 134; Г) 123; Д) 85. |
| --- | --- |

10.	Р = 45 кН, [(] = 80 МПа, по условию прочности требуемый диаметр заклепки составит (мм)…

|  | А) 8; Б) 10; В) 12; Г) 14; Д) 16. |
| --- | --- |

11. Определить, какой расчетной схеме балки соответствует заданная эпюра поперечной силы.

| Эпюра Qу | А) | Б) | В) | Г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

12. Если Р = 16 кН, а М = 20 кН(м, то величины поперечной силы и изгибающего момента на расстоянии 1 м от опоры А равны …

|  | А) Qу = 4,6 кН, Мх = 4,6 кН(м; Б) Qу = 5,6 кН, Мх = 5,6 кН(м; В) Qу = 6,6 кН, Мх = 6,6 кН(м; Г) Qу = 3,6 кН, Мх = 3,6 кН(м; Д) Qу = 10,4 кН, Мх = 10,4 кН(м. |
| --- | --- |

- См. задание № 12. По условию прочности требуемый номер двутавра при [(] = 160 МПа будет …

А) № 14;		Б) № 16;		В) № 18;		Г) № 18а;		Д) № 20.

- М = 26 кНм, l = 2 м. Прогиб концевого сечения балки составит…

|  | А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) . |
| --- | --- |