МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой, к.т.н., доцент

_____________________В. Ф. Свойкин

«_____»__________________20__ г.

## самостоятельная работа студентов

по дисциплине

техническое обслуживание и Ремонт кузовов автомобилей

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

Наименование ООП ВО: «Автомобильный сервис»

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Направленность (профиль): «Автомобильный сервис»

(шифр и наименование направления)

Программа подготовки:  бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20__

Самостоятельная работа студентов составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 07.08.2020 №916.

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование»  «____» ____________ 20__ г.,  протокол №  ___

| Разработчики: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ______________________________________________________________ (должность, звание) (подпись) (Ф.И.О.) | В. Ф. Свойкин |
| Зав. кафедрой | «Технологические, транспортные машины и оборудование» |  |  |  |

| Заведующий выпускающей кафедрой «Технологические, транспортные машины и оборудование» |  |
| --- | --- |

| Декан транспортно-технологического факультета | А. А. Самородницкий |
| --- | --- |

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель - Формирование у студентов знаний об устройстве современных автомобильных кузовов, о техническом обслуживании кузовов, об их основных повреждениях, о материалах и оборудовании для ремонта.  Задачи - изучение структуры кузова, а также методику ремонта повреждений.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: области применения ремонтных материалов, определяемые их назначением возможные разновидности, определяемые назначением и условиями эксплуатации; компоновочные схемы автомобилей и их особенности с точки зрения производства и эксплуатации; общую идеологию ремонтных материалов и наиболее типичные примеры конкретного применения; тенденции развития конструкции автомобильных кузовов; условия эксплуатации оборудования, технико-экономические показатели; основные методы ремонта; основные группы гаражного оборудования по видам работ и назначению

Уметь: использовать технологию по ремонту кузовов автомобилей различной  модификации, применять материалы и оборудование при ремонте кузовов автомобилей..

Владеть: Основами рациональных инженерных решений при восстановительном ремонте.

2. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторы их достижений

Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ПК-1 Определение производственной программы по техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам, организация и осуществление технического контроля по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Разработка и выполнение технологических процессов и нормативно-технической документации | ПК-1.1 Способен к освоению особенностей технического обслуживания и ремонта, технологического оборудования и определению потребности в технологическом оборудовании и оценке эффективности его применения ПК-1.3 Осуществляет контроль и технологию работы по проверке технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и технологического оборудования в соответствии с требованиями, предъявляемые к транспортному средству ПК-1.4 Использовать разные технологии для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств различной модификации с использованием новых и иных материалов, в том числе средств измерений и технологического оборудования. Производить технологический расчет |

2

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем по дисциплине «техническое обслуживание и Ремонт кузовов автомобилей»

Дисциплина «Ремонт и обслуживания кузовов автомобиля» является комплексной дисциплиной, в которой освещаются теоретические основы свойств автомобильных кузовов.  Данная дисциплина охватывает широкий круг вопросов и включает в себя большой объем информации, поэтому преподавателю необходимо определять тот перечень вопросов, который даст возможность понять сущность современных конструкций, расчетов и потребительских свойств изделий. Для более глубокого усвоения большинства тем дисциплины преподавателю необходимо обращать внимание на то, каким образом в настоящее время применяется данная область на современных автосервисных предприятиях.

Самостоятельная работа  студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.

| Наименование темы | Контрольные вопросы и задания |
| --- | --- |
| Кузова и кабины грузовых автомобилей | Характеристика определения понятия "кузова и кабины"? Особенности кузовов грузовых автомобилей? Кузова и кабины автомобильного транспорта, виды, характеристика? |
| Материалы для изготовления кузовов и их элементов | Характеристика материалов для изготовления кузовов и их элементов? Требования и особенности подготовки инженера для работы на предприятиях автосервиса и на АТП? |
| Защита кузовов и кабин от старения и коррозии при изготовлении | Характеристика основных причин изменения технического состояния кузовов автомобилей в процессе эксплуатации? События, нарушающие работоспособность изделия? |
| Материалы, применяемые при техническом обслуживании кузовов | Влияние различных условий и других факторов на технико-эксплуатационное состояния кузовов автомобилей? Виды и особенности условий эксплуатации? Характеристика ТО и их место в технической эксплуатации кузовов автомобилей? |
| Периодичность и перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании кузовов | Характеристика работ при ТО кузовов автомобильного транспорта? Структура и назначение ТО кузовов ? |
| Оборудование и инструменты для правки и ремонта кузовов | Описать планово-предупредительные системы ТО и инструментарий для кузовов автомобилей? Нормативные документы по ТО кузовов, их характеристика? Специфика оборудования при правке? |
| Приёмка кузовов в ремонт и дефектация | Классификация процесса на производстве, его структура? Структура объемов технологических воздействий на кузов автомобиля? Зависимость от характеристик агрегатов, узлов на организацию технологического процесса? |
| Основные повреждения кузовов и кабин | Виды повреждений ? Характеристика работ по требованиям экологической безопасности? Типы применяемого оборудования, их принцип работы? |
| Виды и способы ремонта кузовов | Характеристика ремонта, его назначение? Применяемое оборудование и инструмент, основные параметры при ремонте? |
| Сварка кузовных деталей | Основные показатели по условиям безопасности технологии сварочных работ? Характеристика параметров сварки? |
| Устранение повреждений синтетическими материалами и пайкой | Экономический фактор поддержания кузова автомобиля в технически исправном состоянии? Характеристика синтетических материалов? Основные показатели пайки? |
| Контроль качества ремонта кузовов | Характеристика нормативно-технической документации? Приемы контроля качества? Виды документации на рабочие места, для персонала? |
| Предметная специализация кузовного ремонтного производства | Характеристика производственных процессов Р кузовов в АТП ? Структура их организации, методы, планирование? Описание организации работ по ремонту кузовов в зависимости от уровня ПТБ? |
| Определение уровня механизации и автоматизации и производства | Персонал предприятий автосервиса? Характеристики форм организации труда? |
| Подъёмно-транспортные средства | Основные функции подъёмно-транспортных средств ? Структура подъёмно-транспортных средств? Виды предприятий автосервиса и формы организации их работы, предлагаемых услуг по кузовным работам? |
| Организация поточного метода ремонта | Анализ системы автотехобслуживания в отрасли автомобильного транспорта? Что влияет на объем услуг по ремонту кузовов автомобилей? Показатели поточного метода ремонта? |
| Общие вопросы организации технического контроля | Типы технического контроля, их характеристика? Виды услуг по контролю в зависимости от типа подвижного состава? Структура услуг в течении «жизненного цикла» кузова автомобиля? |
| Технический контроль соединений и покрытий | Характеристика соединений и покрытий? Механизм формирования технического контроля? |

По всем темам предусмотрено проведение практических и лабораторных занятий, на которых студенты делают доклады и представляют презентации по изученной научной литературе и статьям из специальных журналов. Кроме того, что студенты самостоятельно изучают рекомендованную научную, методическую, нормативную литературу и делают конспекты, они должны пользоваться справочно-правовой системой «Консультант Плюс» и информационными порталами в сети Интернет для поиска необходимой дополнительной информации.

При самостоятельной работе студент должен ознакомиться с основными учебниками и учебными пособиями, дополнительной литературой и иными доступными литературными источниками. При работе с литературой по конкретным темам курса, в том числе указанным для самостоятельной проработки, основное внимание следует уделять важнейшим понятиям, терминам, определениям, для скорейшего усвоения которых целесообразно вести краткий конспект.

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим работам

Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим работам, оформлению отчетов и защите практических работ включает проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной экспериментальной работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, а и также самоконтроль знаний по теме практической работы с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.

| Наименование темы | Контрольные вопросы и задания |
| --- | --- |
| Материалы, применяемые при техническом обслуживании кузовов | Влияние различных условий и других факторов на технико-эксплуатационное состояния кузовов автомобилей? Виды и особенности условий эксплуатации? Характеристика ТО и их место в технической эксплуатации кузовов автомобилей? |
| Приёмка кузовов в ремонт и дефектация | Классификация процесса на производстве, его структура? Структура объемов технологических воздействий на кузов автомобиля? Зависимость от характеристик агрегатов, узлов на организацию технологического процесса? |
| Устранение повреждений синтетическими материалами и пайкой | Экономический фактор поддержания кузова автомобиля в технически исправном состоянии? Характеристика синтетических материалов? Основные показатели пайки? |
| Предметная специализация кузовного ремонтного производства | Характеристика производственных процессов Р кузовов в АТП ? Структура их организации, методы, планирование? Описание организации работ по ремонту кузовов в зависимости от уровня ПТБ? |
| Определение уровня механизации, автоматизации и производств | Персонал предприятий автосервиса? Характеристики форм организации труда? |
| Подъёмно-транспортные средства | Основные функции подъёмно-транспортных средств ? Структура подъёмно-транспортных средств? Виды предприятий автосервиса и формы организации их работы, предлагаемых услуг по кузовным работам? |
| Организация поточного метода ремонта | Анализ системы автотехобслуживания в отрасли автомобильного транспорта? Что влияет на объем услуг по ремонту кузовов автомобилей? Показатели поточного метода ремонта? |
| Общие вопросы организации технического контроля | Типы технического контроля, их характеристика? Виды услуг по контролю в зависимости от типа подвижного состава? Структура услуг в течении «жизненного цикла» кузова автомобиля? |
| Периодичность и перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании кузовов | Характеристика работ при ТО кузовов автомобильного транспорта? Структура и назначение ТО кузовов ? |
| Оборудование и инструменты для правки и ремонта кузовов | Описать планово-предупредительные системы ТО и инструментарий для кузовов автомобилей? Нормативные документы по ТО кузовов, их характеристика? Специфика оборудования при правке? |

Практические занятия: Ответ студента включает в себя рассказ на 5-6 минут, раскрывающий один из вопросов в рамках изучаемой темы, и иллюстрирующую его презентацию из 15-16 слайдов.  Доклады и презентации могут быть подготовлены  студентами как  в одиночку, так и в паре.

Практическое занятие № 1

Причины возникновения неисправностей кузовов

Виды неисправностей. Факторы, влияющие на изменение технического состояния кузовов в процессе эксплуатации. Эксплуатационные факторы: дорожные условия, организации работы, климатические условия. Коррозионный износ кузовов, виды коррозионного разрушения. Аварийные разрушения кузовов и их элементов. Параметры предельного состояния кузовов.

Практическое занятие № 2

Техническое обслуживание кузовов.

Арматурные работы. Перечни работ при техническом обслуживании кузовов: ЕО, ТО-1, ТО-2, СО. Уборочно-моечные работы, обтирка, сушка, полировочные работы. Виды арматурных работ по кузову автомобиля, замена стекол, стеклоподъемников, замков дверей и др.

Практическое занятие № 3

Восстановление деформированного кузова.

Правка кузова. Сварочные работы. Рихтовочные работы. Причины возникновения деформаций кузова. Способы контроля геометрии деформированного кузова. Оборудование для правки кузовов. Технологический процесс правки кузова. Виды сварки при ремонте кузовов. Сварочное оборудование. Применение сварки в среде защитных газов при ремонте кузовов. Область применения рихтовки. Рихтовочный инструмент. Технология рихтовочных работ. Контроль качества рихтовочных работ.

Практическое занятие № 4

Техника безопасности при проведении кузовных работ.

Опасные и вредные производственные факторы при кузовных работах. Санитарно- гигиенические требования к помещениям, предназначенным для кузовных работ (освещение, вентиляция, отопление). Электро безопасность. Пожарная безопасность. Мероприятия по предотвращению пожаров в помещениях для кузовного ремонта. Средства пожаротушения. Организация работы с исполнителями по обеспечению безопасности при проведении кузовных работ.

Практическое занятие № 5

Нормативно-технологическое обеспечение кузовных работ.

Технологические карты и схемы выполнения типовых работ для рабочих мест производственных участков. Нормативно-справочная информация по окрашиваемым мате- риалам, их совместимость, приготовление красок необходимых цветов. Схемы устройства и обслуживание оборудования и безопасных приемов работы с ним.

При подготовке к практическим занятиям, требующим выступлений с докладами, при самостоятельном изучении тем необходимо обращаться к специальной научной литературе. В первую очередь необходимо изучить монографии, статьи в научных журналах, которые имеются в фонде библиотеки института.  Можно воспользоваться справочно-правовой системой «Консультант Плюс».

Также студенты могут воспользоваться возможностями электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека on-line». В разделе «Дисциплины» могут найти соответствующие учебные пособия и другие издания, доступ к которым осуществляется через Интернет по адресу ЭБС.

Самостоятельная работа включает подготовку к практическим занятиям, что предполагает изучение теоретического материала по теме, а также подготовку на вопросы.

Вариант 1.

1. Кузов автомобиля. По назначению кузова делятся.

1)  На пассажирские и грузовые.

2)  На грузовые и специальные.

3)  На пассажирские, грузовые, грузопассажирские и специальные.

4)  На пассажирские специальные.

2. Ремонт кузовов.

1)  Проковка и зачистка сварных швов необходима для лучшей адгезии грунтовки.

2)  Проковка и зачистка сварных швов необходима для упрочнения металла вместе сварки.

3)  Проковка и зачистка сварных швов необходима для предохранения их от коррозии.

4)  Проковка и зачистка сварных швов необходима для упрочнения места сварки и придания ему необходимого профиля.

3. Лакокрасочные покрытия.

1)  Для защиты деталей автомобиля от разрушения из-за атмосферных воздействий и придания ему декоративного вида.

2)  Для защиты деталей автомобиля от коррозии и механических повреждений.

3)  Для защиты деталей автомобиля от атмосферных воздействий и разрушений из-за усталости металла.

4)  Для придания автомобилю декоративного вида.

Вариант 2.

1. Типы кузовов легковых автомобилей. Седан.

1)  Закрытый двухдверный кузов с двумя рядами сидений.

2)  Закрытый четырехдверный кузов с двумя рядами сидений.

3)  Закрытый четырех или шестидверный кузов с двумя-тремя рядами сидений.

4)  Закрытый кузов с дополнительной задней дверью.

2. Характерные повреждения кузовов.

1)  Конструктивные и производственные дефекты.

2)  Конструктивные дефекты и механические повреждения.

3)  Производственные дефекты и износы.

4)  Конструктивные и производственные дефекты, механические повреждения и износы.

3.Хранение автомобилей на открытом воздухе. Наиболее опасным для лакокрасочных покрытий является.

1)  Утро.

2)  Ночь.

3)  День.

4)  Вечер.

Вариант 3.

1. Типы кузовов легковых автомобилей. Лимузин.

1)  Закрытый четырех или шестидверный кузов с двумя-тремя рядами сидений и перегородкой позади первого ряда сидений.

2)  Кузов с откидывающимся мягким складывающимся верхом, съемными боковинами и двумя-тремя рядами сидений.

3)  Закрытый четырехдверный кузов с двумя рядами сидений.

4)  Закрытый двухдверный кузов на 2-4 человека.

2.Дефекты кузовов и кабин.

1)  Дефектами деталей кузовов и кабин являются коррозионные повреждения.

2)  Дефектами деталей кузовов и кабин являются коррозионные повреждения, механические         повреждения, нарушения геометрических размеров, трещины, разрушения сварных соединений.

3)  Дефектами деталей кузовов и кабин являются механические повреждения.

4)  Дефектами деталей кузовов и кабин являются коррозионные и механические повреждения.

3.Лакокрасочные материалы. Грунтовки.

1)  Грунтовки применяют для антикоррозийной защиты кузова и кабины.

2)  Грунтовки применяют для повышения адгезии с красками.

3)  Грунтовки применяют для повышения адгезии с эмалями.

4)  Грунтовки применяют в качестве первого слоя, обеспечивающего прочное сцепление их с поверхностью окрашиваемого металла и с последующими слоями лакокрасочных покрытий.

Вариант 4.

1. Каркас кузова автобуса.

1)  Состоит из стоек: нижнего основания, пола и крыши.

2)  Состоит из стоек : боковин, передней и задней частей.

3)  Состоит из стоек: нижнего основания, крыши, боковин, передней и задней частей.

4)  Состоит из стоек: нижнего основания, пола, левой и правой боковин, крыши, передней и задней частей.

2. Дефектация кузова.

1)  Предназначена для выявления пригодности кузова к дальнейшей эксплуатации.

2)  Предназначена для определения объема работ при ремонте.

3)  Предназначена для выявлении характера повреждений в корпусе, определения порядка ремонта и трудоемкости ремонтных работ.

4)  Предназначена для определения порядка ремонтных работ.

3. Технологический процесс ремонта кузовов.

1)  Разборка и ремонт составных частей кузова

2)  Разборка, полное или частичное снятие старой краски, дефектовка, ремонт составных частей или их замена, сборка., окраска, контроль качества..

3)  Разборка, снятие старой краски, дефектовка, окраска, сборка.

4)  Разборка, полное или частичное снятие старой краски, дефектовка, ремонт составных частей или их замена, сборка, окраска

3.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным работам

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки усвоения знаний, полученных на лабораторных, лекционных занятиях, контрольных работах, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде сдачи отчета по лабораторным работам.

Оценка качества освоения программы данной дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговый экзамен по дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

Сдача отчёта по выполненным лабораторным работам.

Студент должен выполнить все лабораторные работ. Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и приём отчетов по работе. Студент не должен допускаться к выполнению работы до тех пор, пока он не продемонстрирует преподавателю готовность к работе, то есть понимание цели работы, методов достижения этой цели, знания теоретических основ предполагаемых измерений.

Подготовка к лабораторному занятию не должна сводиться к чтению соответствующего методического указания. Необходимо дополнительно проработать теоретический материал, лежащий в основе измерений, ответить на контрольные вопросы и подготовить заготовку отчёта. Эта заготовка должна включать:

- название лабораторной работы;

-цель работы;

-приборы и принадлежности;

-технологию выполнения работы;

-оформление отчета

Полученные и обработанные результаты измерений должны быть внесены в отчёт в процессе выполнения лабораторной работы. В конце отчёта должен содержаться вывод.

Лабораторная работа № 1

Определение дефектов деталей и узлов кузова, оперения

1. Цель работы: Ознакомление с дефектами на кузовных элементах автомобилей, освоение методики и технологии их устранения.

2. Задание: 	- Изучить классификацию, конструкцию дисков и шин.

- Измерить шины и диски, определить и пояснить маркировку.

- Измерить статический радиус качения эластичного колеса.

3. Оборудование, инструменты:	 - Автомобиль с повреждениями кузова или снятые с автомобиля элементы кузова, имеющие повреждения; запасные части, крепежные элементы (саморезы, пистоны, кнопки).

- Набор гаечных ключей, отвертки, приспособления для выполнения правочных работ, зубила, молотки, верстак слесарный, ножовка по металлу, напильники, ножницы по металлу, шлифмашина, дрель с набором сверл.

- Тонколистовая малоуглеродистая сталь толщиной 0,815 мм,мел, ветошь, краска ремонтная, растворитель, мастика.

4. Ход работы:

Разборку кузовов и кабин выполняют в два этапа:

1) демонтаж всех деталей и сборочных единиц, установленных с внутренней и наружной сторон кузовов и кабин;

2) разборка корпуса для ремонта после удаления старого лакокрасочного покрытия и выявления всех его дефектов. Так как в большинстве случаев цельнометаллические корпуса кузовов и кабин являются неразъемными (соединены сваркой), то полную разборку корпуса на панели и детали не производят. Ее выполняют только до такой степени, чтобы имелась возможность произвести дефектацию и при необходимости заменить или отремонтировать элементы корпуса, образующие каркас.

В зависимости от экономической целесообразности ремонта кузовов и кабин применяются различные способы устранения имеющихся на их поверхностях дефектов, о разновидностях которых шла речь выше. Поэтому для качественного выполнения ремонтных работ по устранению этих дефектов необходимо не только знать об их существовании, но и весьма важно уметь их устранять

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные дефекты элементов кузова автомобиля и причины их возникновения.

2. Назовите преимущества и недостатки применяемых в данное время способов ремонта кузова и кабины автомобиля.

3. Перечислите операции, выполняемые со съемными кузовными элементами, и мероприятия по обеспечению техники безопасности при проведении ремонтных работ.

Лабораторная работа № 2

Определение линейных размеров проемов, зазоров и размеров контрольных точек основания кузова

1. Цель работы: - Освоение методики замера линейных размеров проемов и зазоров в сопрягаемых деталях кузова и координат точек крепления двигателя и подвесок на примере легкового автомобиля семейства ВАЗ.

2. Задание: - На предлагаемом легковом автомобиле по вышеприведенной методике выполнить замеры линейных размеров проемов и зазоров, а также проверку взаимного расположения осей передней и задней подвесок. На основании выполненных замеров составить письменный отчет о мерах по их устранению с подробным указанием выявленных отклонений.

3. Оборудование, инструменты: -. Подъемник автомобильный грузоподъемностью 1,5–2,0 т.

- Смотровая яма для легкового автомобиля.

- Легковой автомобиль ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК и др.

- Контрольно-измерительные инструменты ∗ .

- Карта иллюстраций линейных размеров проемов и зазоров, а также координат контрольных точек основания кузова на изучаемый автомобиль.

4. Ход работы:

Легковой автомобиль, подлежащий определению линейных размеров кузова и его контрольных точек, находящийся в данное время в эксплуатации, установить на смотровую яму. Произвести визуально внешний осмотр кузова, отмечая при этом в тетради очевидные отклонения в линейных размерах и перекосы в геометрии кузова, если таковые имеются. Открывая и закрывая все двери, крышки капота и багажника, а также крышки заливного люка проверить на легкость хода и плотность прилегания к кузову. В случае выявления неисправностей занести в тетрадь причины и предложения по их устранению. После этого необходимо открыть настежь все двери и крышки капота и багажника. Последовательность выполнения замеров линейных размеров проемов и зазоров на автомобилях семейства ВАЗ представляется в нижеследующем:

1. Определение диагональных размеров проемов передних и задних дверей.

1.1. Замер расстояния между стойками от центров звеньев верхних неподвижных петель до противоположных стоек проемов по центру фиксаторов замков передних и задних дверей.

1.2. Замер расстояния от центров звеньев нижних неподвижных петель до противоположных стоек проемов дверей по центру фиксаторов замков передних и задних дверей.

1.3. Определение расстояния между центральными стойками без обивки на соответствующих высотах от низа проема.

1.4. Замер диагональных размеров проемов окон ветрового и заднего стекол. Замер расстояния между фланцами проемов этих окон по оси автомобиля.

2. Определение диагональных размеров проема капота, крышки багажника. Замер расстояния этих проемов по оси автомобиля.

3. После этого закрывают все двери, капот и крышку багажника, а затем приступают к замерам зазоров сопрягаемых лицевых деталей кузова по предлагаемой ниже схеме:

3.1. Определение зазора между передним левым крылом и дверью водителя (для автомобилей с левосторонним рулем).

3.2. То же самое с правой стороны автомобиля.

3.3. Определение зазора между левой стойкой проема ветрового стекла и рамкой двери с водительской стороны.

3.4. То же самое с правой стороны автомобиля.

3.5. Определение зазора между желобком крыши и верхней стороной рамок дверей левых передних и левых задних.

3.6. То же самое с правой стороны автомобиля.

3.7. Определение зазора между задней дверью и крылом с левой стороны автомобиля.

3.8. То же самое с правой стороны автомобиля.

3.9. Определение зазора между передними и задними дверями с левой и правой сторон автомобиля.

3.10. Определение зазора между порогом основания кузова и дверями с левой (правой) стороны автомобиля.

3.11. Определение зазоров по периметру капота.

3.12. Определение зазоров по периметру крышки багажника.

Контрольные вопросы:

1. С какой целью определяют линейные размеры проемов и зазоров сопрягаемых деталей кузовов?

2. Каковы причины изменения контрольных точек крепления узлов шасси?

3. Какие неисправности кузова влияют на геометрические параметры углов установки колес?

Лабораторная работа № 3

Технология и организация работ на антикоррозийном участке.

1. Цель работы: - Ознакомление с материалами и технологией антикоррозионной обработки кузова автомобиля, изучение устройства установки для нанесения антикоррозионных покрытий.

2. Задание: - По технологии восстановления защитных покрытий освоить практические навыки нанесения антикоррозионных покрытий на днище, а также в скрытые полости легкового автомобиля ВАЗ и его модификаций.

3. Оборудование, инструменты: -. Автомобиль, подготовленный для нанесения антикоррозионной защиты на днище кузова, или снятые с него для подобной работы какие-либо элементы: крылья, двери и др.

- Электромеханический подъемник или смотровая яма, пистолет-распылитель для нанесения антикоров.

- Металлическая и волосяная щетки, пылесос для сборасухих грязевых отложений, электродрель с насадками, емкостидля разбавления мастик и антикоров.

- Средства индивидуальной защиты: очки, фартук, костюм или комбинезон, респиратор пылезащитный, перчатки, химически стойкие.

- Битумная мастика, антигравийные покрытия, растворители и разбавители, мешалка, обтирочный материал, защитные и малярные скотчи, бумага для защиты лакокрасочных покрытий кузова.

4. Ход работы:

Антикоррозионная обработка автомобиля осуществляется в три этапа:

1. Подготовка автомобиля к антикоррозийной обработки выполняется в следующем порядке:

– удаляют заглушки, установленные в отверстиях закрытых полостей;

– закрывают овальные отверстия порогов у основания передних стоек специальными пробками;

– тщательно промывают места нанесения антикоррозионного материала под капотом и в багажнике теплой водой (40–50 °С) под давлением;

– устанавливают автомобиль на эстакаду, смотровую яму или подъемник и поднимают его;

– удаляют резиновые заглушки под передними крыльями (по 2 штуки с каждой стороны);

– удаляют резиновые заглушки в арках задних колес (по 1 штуке с каждой стороны);

– закрывают овальные отверстия порогов у основания передних стоек специальными пробками;

– тщательно промывают места нанесения антикоррозионного материала под капотом и в багажнике теплой водой (40–50 °С) под давлением;

– устанавливают автомобиль на эстакаду, смотровую яму или подъемник и поднимают его;

– удаляют резиновые заглушки под передними крыльями (по 2 штуки с каждой стороны);

– удаляют резиновые заглушки в арках задних колес (по 1 штуке с каждой стороны);

– удаляют резиновые заглушки в поперечине между арка ми задних колес;

– проверяют готовность установки к работе;

– удаляют резиновые заглушки в углублении под запасным колесом;

– удаляют резиновые заглушки в поперечине под передними сидениями (по 1 штуке с каждой стороны);

– прочищают дренажные отверстия в передних лонжеронах и порогах;

– промывают теплой водой под давлением закрытые полости кузова и арки колес до вытекания чистой воды через технологические и дренажные отверстия кузова;

– очищают дефектные участки днища от старого покрытия, которое начало отслаиваться, удаляют шпателем или металлической щеткой появившиеся следы ржавчины и затем обрабатывают это место наждачной шкуркой и обезжиривают уайт-спиритом;

– обрабатывают зачищенные поверхности кузова преобразователем ржавчины;

– обдувают низ кузова и арки колес автомобиля сжатым воздухом;

– опускают и перегоняют автомобиль на сухое место;

– удаляют чистой ветошью попавшую в салон и багажник воду;

– продувают сжатым воздухом закрытые полости кузова, багажник и места нанесения антикоррозионного материала под капотом;

– просушивают автомобиль до полного высыхания в естественных условиях (температура воздуха 20–25 °С);

– переставляют автомобиль в камеру на подъемник для нанесения защитного покрытия;

– снимают колеса;

– закрывают кожухами тормозные диски и барабаны;

– изолируют самоклеющейся бумагой не подлежащие обработке узлы (карданная передача, задний мост, коробка передач, глушитель, выпускной трубопровод и тросы привода стоя ночного тормоза);

2. Антикоррозийная обработка скрытых полостей кузова легкового автомобиля:

– обработка срытых полостей кузова со стороны днища. Включает в себя обработку порогов, лонжеронов, усилителей пола и т. д. Антикор для скрытых полостей наносится во все полости и труднодоступные места кузова методом воздушного распыления с применением специальных насадок;

– обработка скрытых полостей в верхней части кузова. Включает в себя обработку внутренних полостей дверей, дверных стоек, скрытых полостей в моторном отсеке и багажнике.

3. Антикоррозийная обработка днища и колесных арок кузова легкового автомобиля:

– антикоррозионную мастику разогревают до рабочей температуры 40–50 °С;

– наносят антикоррозийную мастику на днище и колесные арки кузова, при помощи кисти;

– просушивают нанесенное покрытие в течение 18–20 ч;

– наносят материалы на восковой основе для эффективной защиты нанесенного антикоррозийного покрытия на кузов автомобиля.

Контрольные вопросы:

1. Какие меры по антикоррозионной защите в производстве автомобилей вы знаете?

2. Какие материалы и методы защиты применяются при ремонте кузова?

3. Способы герметизации кузова.

4. Какие различия между материалами для обработки скрытых полостей и днища кузова?

5. Какие вы знаете способы нанесения антикоррозийных покрытий?

Лабораторная работа № 4

Технология и организация работ на окрасочном участке

1. Цель работы: Ознакомление с методикой подготовки и окрашивания металлических поверхностей отремонтированного кузова автомобиля.

2. Задание: На снятой с автомобиля детали кузова произвести ремонтное окрашивание: очистить от загрязнений; удалить следы коррозии, если таковые имеются; зашпаклевать поврежденный участоки обработать шкуркой; загрунтовать и после высыхания грунтовки произвести окрашивание эмалью с последующей сушкой.

3. Оборудование, инструменты: - Элементы кузова автомобиля, подлежащие окрашиванию (двери, капот, крылья, крышка багажника и др.).

- Установка для окраски; эксцентриковая шлифовальная машина; набор рихтовочного инструмента; резиновая или деревянная колодка; набор малярного инструментария (респиратор,краскопульт, вискозиметр ВЗ-4, секундомер, перчатки, мерные стаканы, фильтр); сушилка инфракрасного излучения, полировальная машина, весы технические с комплектом гирь, мешалка для краски.

- Шлифовальные бумаги разной зернистости, растворители, шпатлевки, грунтовки, краски автомобильные, смывка старой краски, губка поролоновая, ветошь.

4. Ход работы:

1. Подготовка поверхности к окрашиванию. Удаление ржавчины. Следует, в свою очередь, основательно очистить металлическую поверхность, которая, возможно, покрыта ржавчиной. Если пятна ржавчины не удается устранить обычным шлифованием, может потребоваться пескоструйная обработка.

2. Очистка и шлифование. Шлифование ошпаклеванных поверхностей. Следующей стадией подготовки поверхности является ее очистка. В общем случае, прежде чем перейти к следующим

технологическим процедурам, отшлифованную до металлического блеска поверхность следует протереть специальным очищающим средством и растворителем. Недопустимо использовать восстановленные растворители, поскольку в них могут содержаться загрязняющие примеси. Далее следует приступить к шлифованию, используя наждачную бумагу зернистостью Р 80. Плавный переход от металлической к покрытой краской поверхности обеспечивается благодаря использованию наждачной бумаги меньшей зернистости (Р 120 и Р 180). После шлифования поверхности необходимо еще раз протереть средством для очистки, а затем средством для удаления смол и силикона.

3. Шпатлевание. Основными материалами для шпатлевания служат шпаклевки. Это, по сути, очень тяжелые материалы, находящиеся в пастообразном состоянии. Их наносят вручную с помощью шпателя или клиновой пластинки. На сегодняшний день лучшим материалом можно считать двухкомпонентную полиэфирную шпаклевку.

Цель шлифования – выравнивание слоя шпаклевки, наложенного на поверхность перед ее окончательным грунтованием, и устранение дефектов на уже окрашенной поверхности.

4. Нанесение эмали. Перед нанесением эмали еще раз проверяют места, которые подлежат окрашиванию, обращая внимание на то, как выполнено оклеивание. Производят обдув всей окрашиваемой поверхности сжатым воздухом для удаления пыли и мелких соринок. Подключают установку к сети и кратковременным включением без краски убеждаются в ее исправности и наличии необходимого давления сжатого воздуха.

5. Полирование окрашенных поверхностей. Прежде чем приступить к полировке окрашенного автомобиля, необходимо выждать не менее 30 дней после его окраски, чтобы за это время из эмали полностью испарился растворитель.

Контрольные вопросы:

1. Какие материалы применяются при грунтовке?

2. Какие материалы применяются при окраске?

3. Технология окрашивания полимерных деталей.

4. Виды дефектов покрытий и причины их возникновений.

Лабораторная работа № 5

Техническое обслуживание и ремонт механизмов кузова

1. Цель работы: Ознакомление с методикой технического обслуживания и ремонта механизмов кузова легкового автомобиля с практической ее реализацией.

2. Задание: Произвести техническое обслуживание механизмов замка дверей, капота, крышки багажника, ограничителей дверей предложенного автомобиля (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ). Составить письменный отчет по проделанной работе с указанием обнаруженных отклонений в работе механизмов. Выполнить техническое обслуживание и ремонт с заменой изношенных деталей и узлов механизма стеклоподъемника предложенной работы составить письменный отчет с указанием выявленной неисправности.

3. Оборудование, инструменты: - Эксплуатационные смазочные материалы: Литол-24, Фиол-2, ВТВ-1, ЦИАТИМ-201, смазка № 158, Пресс-солидол, графитная и др.; ветошь, бензин, халаты, изолента, карандаш.

- Набор гаечных ключей, отвертки, плоскогубцы, пинцет,молоток, кусачки, киянка, линейка.

- Шаблоны, зажимы, фиксаторы, запасные части.

- Инструкция по техническому обслуживанию и ремонтуизучаемого автомобиля.

- Легковой автомобиль или снятый с него элемент кузова.

4. Ход работы:

1. Регулировка положения дверей в кузовах и кабинах. Регулировка положения дверей в кузовах и кабинах в проеме боковины осуществляется путем их перемещения.

2. Регулировка замков и дверных механизмов. Регулировке замков и дверных механизмов предшествует очерчивание контура фиксатора на стойке кузова. Если дверь закрывается ту го, то после ослабления болтов крепления фиксатора его смещают наружу и затягивают болты. При слабом закрывании двери фиксатор смещают внутрь. Если дверь при закрывании опускается, фиксатор поднимают, если приподнимается – фиксатор опускают.

3. Регулировка стеклоподъемника. Для проведения данной процедуры снимают обивку двери и опускают стекло вниз. Ослабляют при этом винты прижимной пластины. Затем опускают стекло до упора, повертывают ручку стеклоподъемника в на правлении опускания стекла до предела, а затем на пол-оборота в обратном направлении. При таком положении стекла и троса закрепляют трос в обойме. Этим обеспечивается точное перемещение стекла.

Плавность работы механизма регулируется натяжением троса привода с помощью передвижения натяжного ролика.

4. Регулировка механизмов наклона спинки и хода салазки передних сидений. Работу механизма наклона спинки проверяют вращением рукоятки до конца в обе стороны. При этом не должно быть нарушений в плавности хода и тем более заеданий в самом механизме. Одновременно проверяется ход сиденья по салазкам вперед и назад. Наличие скрипов, заедания, перекоса может свидетельствовать об отсутствии смазки, поломке механизма, ослаблении крепежа и других дефектах. Устранение причин ненормальной работы механизмов производится, как правило, на снятых с автомобиля сиденьях.

5. Работы по смазке. Петли дверей и тягу привода замка капота рекомендуется смазывать всесезонным моторным маслом. Поверхности трения ограничителей открывания дверей, шарнира и пружины крышки люка топливного бака, упора капота и торсионов крышки багажника смазываются техническим вазелином ВТВ-1, а салазки перемещения сидений – консистентной смазкой ФИОЛ-1.

Замочные скважины дверей и крышки багажника в теплоевремя года нужно смазывать графитовым порошком, а в холодное время, особенно после мойки автомобиля, – техническим

вазелином ВТВ-1 в аэрозольной упаковке, предварительно просушив скважины сжатым воздухом.

Контрольные вопросы:

1. Характерные неполадки в работе механизмов кузова и способы их устранения.

2. Детали или узлы механизмов кузова, требующие для их изготовления более качественные металлы или сплавы.

3. Смазочные материалы, применяемые при техобслуживании механизмов кузова.

3.4. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к контрольным работам

Выполнение контрольных работ в рамках изучения дисциплины преследует цель закрепить знания современных систем, технологии и организации в сервисном обслуживании на автомобильном транспорте. В рабочей программе дисциплины указана основная и дополнительная литература. Однако при выполнении контрольной работы студент не должен ограничиваться данным списком литературы, а самостоятельно найти специальную литературу по раскрываемому им вопросу в работе.

Контрольная работа оформляется на 10 стр. машинописного текста.

Контрольная работа должна включать: Содержание введение; подробное описание заданной темы; заключение; список литературы. Введение, заключение, список литературы, главы печатаются с новой страницы заглавными буквами и выделяются жирным шрифтом. Графики, таблицы выполняются ручным способом или с помощью специальных компьютерных программ. Страницы скрепляются жесткой обложкой специальных папок для выполнения курсовых работ. В отдельных случаях, с разрешения руководителя,  работа может быть выполнена в рукописном варианте разборчивым почерком черной или синей пастой с соблюдением указанных требований.

Темы для задания контрольной работы выбирается по последней цифре зачетной книжки (1 задание совпадает с цифрой зачетной книжки, 2 задание- 25+цифра зачетной книмжки), а при дублировании назначаются преподавателем.

Темы  контрольных работ

1. Кузов автомобиля ВАЗ-2107. Устройство, техническое обслуживание и ремонт.

2. Кузов автомобиля ВАЗ-2110. Устройство, техническое обслуживание и ремонт.

3. Кузов автомобиля ГАЗ-3110. Устройство, техническое обслуживание и ремонт.

4. Кузов автомобиля «Москвич-2141». Устройство, техническое обслуживание и ремонт.

5. Кузов автомобиля УАЗ-3151. Устройство, техническое обслуживание и ремонт.

6. Кабина автомобиля КамАЗ-5320. Устройство, техническое обслуживание и ремонт.

7. Кабина автомобиля МАЗ-5335. Устройство, техническое обслуживание и ремонт.

8. Особенности кабины и платформы автомобиля КамАЗ-5511.

9. Кузов автобуса «Икарус». Устройство, техническое обслуживание и ремонт.

10. Кузов автобуса «ПАЗ». Устройство, техническое обслуживание и ремонт.

11. Кузов автобуса «КавЗ». Устройство, техническое обслуживание и ремонт.

12. Износ кузовов. Причины и степень влияния различных факторов.

13. Классификация кузовов автомобилей.

14. Мойка и уборка кузовов. Применение специальных средств для мойки кузовов и ухода за лакокрасочными покрытиями.

15. Работы технического обслуживания кузовов.

16. Разборка и дефектация кузовов.

17. Восстановление кузовов. Применяемый инструмент и оборудование.

18. Ремонт механизмов кузовов автомобилей.

19. Противокоррозиальная обработка кузовов автомобилей.

20. Окраска кузовов. Стадии, применяемый материал и оборудование.

21. Сборка кузовов. Стадии, Применяемое оборудование.

22. Контроль соединений кузовов.

23. Контроль качества ремонта кузовов.

24. Организация участка ремонта кузовов. Применяемое оборудование и инструмент.

25. Организация участка окраски кузовов. Применяемое оборудование и

инструмент

4. Самостоятельные работы и индивидуальные задания, тесты – виды работы, обеспечивающей повышение уровня самостоятельной деятельности студентов Контроль знаний студентов

4.1. Текущий контроль

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от «___» ________ 201_г | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Ремонт и обслуживание кузовов автомобилей Направления бакалавриата: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Направленность (профиль): Автомобильный сервис Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вариант 1.

1. Кузов автомобиля. По назначению кузова делятся.

1)  На пассажирские и грузовые.

2)  На грузовые и специальные.

3)  На пассажирские, грузовые, грузопассажирские и специальные.

4)  На пассажирские специальные.

2. Ремонт кузовов.

1)  Проковка и зачистка сварных швов необходима для лучшей адгезии грунтовки.

2)  Проковка и зачистка сварных швов необходима для упрочнения металла вместе сварки.

3)  Проковка и зачистка сварных швов необходима для предохранения их от коррозии.

4)  Проковка и зачистка сварных швов необходима для упрочнения места сварки и придания ему необходимого профиля.

3. Лакокрасочные покрытия.

1)  Для защиты деталей автомобиля от разрушения из-за атмосферных воздействий и придания ему декоративного вида.

2)  Для защиты деталей автомобиля от коррозии и механических повреждений.

3)  Для защиты деталей автомобиля от атмосферных воздействий и разрушений из-за усталости металла.

4)  Для придания автомобилю декоративного вида.

Вариант 2.

1. Типы кузовов легковых автомобилей. Седан.

1)  Закрытый двухдверный кузов с двумя рядами сидений.

2)  Закрытый четырехдверный кузов с двумя рядами сидений.

3)  Закрытый четырех или шестидверный кузов с двумя-тремя рядами сидений.

4)  Закрытый кузов с дополнительной задней дверью.

2. Характерные повреждения кузовов.

1)  Конструктивные и производственные дефекты.

2)  Конструктивные дефекты и механические повреждения.

3)  Производственные дефекты и износы.

4)  Конструктивные и производственные дефекты, механические повреждения и износы.

3.Хранение автомобилей на открытом воздухе. Наиболее опасным для лакокрасочных покрытий является.

1)  Утро.

2)  Ночь.

3)  День.

4)  Вечер.

Вариант 3.

1. Типы кузовов легковых автомобилей. Лимузин.

1)  Закрытый четырех или шестидверный кузов с двумя-тремя рядами сидений и перегородкой позади первого ряда сидений.

2)  Кузов с откидывающимся мягким складывающимся верхом, съемными боковинами и двумя-тремя рядами сидений.

3)  Закрытый четырехдверный кузов с двумя рядами сидений.

4)  Закрытый двухдверный кузов на 2-4 человека.

2.Дефекты кузовов и кабин.

1)  Дефектами деталей кузовов и кабин являются коррозионные повреждения.

2)  Дефектами деталей кузовов и кабин являются коррозионные повреждения, механические         повреждения, нарушения геометрических размеров, трещины, разрушения сварных соединений.

3)  Дефектами деталей кузовов и кабин являются механические повреждения.

4)  Дефектами деталей кузовов и кабин являются коррозионные и механические повреждения.

3.Лакокрасочные материалы. Грунтовки.

1)  Грунтовки применяют для антикоррозийной защиты кузова и кабины.

2)  Грунтовки применяют для повышения адгезии с красками.

3)  Грунтовки применяют для повышения адгезии с эмалями.

4)  Грунтовки применяют в качестве первого слоя, обеспечивающего прочное сцепление их с поверхностью окрашиваемого металла и с последующими слоями лакокрасочных покрытий.

Вариант 4.

1. Каркас кузова автобуса.

1)  Состоит из стоек: нижнего основания, пола и крыши.

2)  Состоит из стоек : боковин, передней и задней частей.

3)  Состоит из стоек: нижнего основания, крыши, боковин, передней и задней частей.

4)  Состоит из стоек: нижнего основания, пола, левой и правой боковин, крыши, передней и задней частей.

2. Дефектация кузова.

1)  Предназначена для выявления пригодности кузова к дальнейшей эксплуатации.

2)  Предназначена для определения объема работ при ремонте.

3)  Предназначена для выявлении характера повреждений в корпусе, определения порядка ремонта и трудоемкости ремонтных работ.

4)  Предназначена для определения порядка ремонтных работ.

3. Технологический процесс ремонта кузовов.

1)  Разборка и ремонт составных частей кузова

2)  Разборка, полное или частичное снятие старой краски, дефектовка, ремонт составных частей или их замена, сборка., окраска, контроль качества..

3)  Разборка, снятие старой краски, дефектовка, окраска, сборка.

4)  Разборка, полное или частичное снятие старой краски, дефектовка, ремонт составных частей или их замена, сборка, окраска

Перечень задач

Определить максимальную и фактическую мощности  участка рихтовки автомобиля за 1 месяц. Режим работы участка  5 дней в неделю по 8 часов. Число автомобилемест  К=2; общие простои оборудования 20 часов в месяц; число автомобилей, одновременно обслуживаемых на автомобилеместе А=2; средневзвешенная норма времени на рихтовку одного автомобиля 3,5 норма·час.

Постоянные затраты на эксплуатацию стенда, составляют 500 рублей в месяц, переменные затраты на одно воздействие 10 рублей. Определить при какой цене эксплуатация стенда будет безубыточная, при 100 обслуживаниях в месяц и при какой цене можно иметь целевую прибыль в 5000 рублей.

Провести расчет мощности участка. Фонд времени работы участка 6 дней в неделю по 12 часов; общие простои 18 часов; число рабочих постов – 2; максимальное число одновременно обслуживаемых на посту узлов – 8 единиц; средневзвешенная норма времени на один узел – 5 норма·час.

Определить общее время для всех автомобилей и время нахождения одного автомобиля на правочном участке. Если в производстве на разборке находится 5 автомобилей, а на участке работают 4 человека по 8 часов в день. Коэффициент использования времени ηэ= 0.8. трудоемкость разборки автомобиля 16  норма·час. на посту работает 1,8 человек.

Рассчитать площадь малярно-кузовного участка, если он оборудован малярной камерой (25,8 м2),  вертикально-сверлильным станком (1,05м2), рихтовочным стендом (19,8м2), верстаком (0,96 м2) и бункером для ветоши (0,36м2) и одним рабочим местом (4,5 м2). Коэффициент расстановки оборудования равен 4,5.

4.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины – зачет с оценкой.

перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

1. Классификация кузовов.

2. Основные требования к конструкции кузовов.

3. Кузова легковых автомобилей. Двери.

4. Кузова легковых автомобилей. Сидения, внутренняя обивка кузовов.

5. Оперенье легковых автомобилей.

6. Кузова автобусов. Двери, сиденья, внутренняя обивка.

7. Кузов автобуса ЛиАЗ-677.

8. Кузов автобуса ЛАЗ.

9. Кабины грузовых автомобилей.

10. Отопление и вентиляция кузова автомобиля.

11. Мойка и уборка кузовов.

12. Уход за декоративными и лакокрасочными покрытиями.

13. Крепёжные и регулировочные работы при ТО кузовов.

14. Смазочные работы при ТО кузовов.

15. Устранение повреждений на окрашенной поверхности кузова.

16. Основные причины износа кузовов.

17. Влияние нагрузок и напряжений на отдельные элементы конструкции кузова.

18. Структура технологического процесса ремонта кузовов.

19. Разборка кузова автомобиля.

20. Удаление лакокрасочных покрытий с кузовов.

21. Дефектоскопия кузовов.

22. Восстановление металлических деталей кузовов механическим воздействием.

23. Восстановление металлических деталей кузовов с применением нагрева.

24. Восстановление пластмассовых деталей кузовов.

25. Устранение повреждений в кузовах сваркой.

26. Устранение повреждений в кузове заменой негодных панелей ремонтными.

27. Устранение повреждений в несущих элементах автобусных кузовов.

28. Восстановление деревянных деталей кузовов.

29. Восстановление обивки кузова.

30. Ремонт запирающих механизмов кузова.

31. Ремонт пневматических дверных механизмов кузова.

32. Ремонт стеклоподъёмников.

33. Подготовка поверхности кузовов к окраске.

34. Стадии процесса нанесения покрытий на кузов.

35. Способы нанесения лакокрасочных  покрытий на кузов.

36. Дефекты в лакокрасочном покрытии кузова и способы их устранения.

37. Гальванические покрытия кузовов.

38. Способы крепления деталей при сборке кузова.

39. Последовательность сборки кузовов.

40. Назначение и типы отделений кузовного цеха.

41. Общие положения контроля качества ремонта кузовов.

42. Контроль сварных соединений.

43. Контроль клёпаных соединений.

44. Технические требования и методы контроля лакокрасочных покрытий.

45. Организация контроля качества ремонта.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Баженов, С. П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобиле- и тракторостроение" направления подготовки дипломированных специалистов "Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы" / С. П. Баженов, Б. Н. Казьмин, С. В. Носов ; под ред. С. П. Баженова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 336 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Синельников, А. Ф. Основы технологии производства и ремонт автомобилей [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство" направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / А. Ф. Синельников. – Москва : Академия, 2011. – 320 с. – (Высшее профессиональное образование).

- Станчев, Д. И. Теоретические основы ремонта автомобиля [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. И. Станчев, В. И. Ключников ; Университетская библиотека online (ЭБС). – Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2008. – 243 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143134.

Научная литература

- Боровушкин, И. В. Особенности проектирования, изготовления и ремонта транспортных, дорожных и лесных машин для Крайнего Севера [Текст] / И. В. Боровушкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – 216 с.

Периодические издания

- Автомобильная промышленность [Текст] : научно-технический журнал / учредитель Министерство образования и науки Российской Федерации, ОАО "Автосельхозмаш-Холдинг". – Москва : Машиностроение. – Издается с мая 1930 г. – Выходит ежемесячно.

- Мир транспорта и технологических машин [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел :  Госуниверситет – УНПК. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321659.

Справочно-библиографическая литература

- Автомобильный справочник [Текст] / под ред. В. М. Приходько. – Москва : Машиностроение, 2004. – 704 с.

- Автомобильный справочник [Текст] : пер. с англ. – Москва : За рулем, 2000. – 896 с.