МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Тепломассообменное оборудование предприятий»

Наименование ООП ВО «Промышленная теплоэнергетика»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Промышленная теплоэнергетика»

Программа подготовки: бакалавриат

Год начала подготовки: 2020

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Сыктывкар 2020

Оглавление

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС	4

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП	4

4 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	5

5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП	6

5.1 Текущий контроль	6

5.2 Промежуточный контроль	11

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ	25

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Тепломассообменное оборудование предприятий» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС

Цель: установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Промышленная теплоэнергетика».

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных дисциплиной;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

Дисциплина «Тепломассообменное оборудование предприятий», относится к вариативной части учебного плана дисциплины по выбору.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:

- Физика;

- Техническая термодинамика;

- Гидравлика.

Изучение дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: Производственно-технологические |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-1 Способен к разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства | ПК1.1 Участвует в разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства ПК-1.2 Соблюдает правила технологической дисциплины при эксплуатации объектов профессиональной деятельности |

4 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Перечень оценочных средств, используемых для текущей аттестации студентов по дисциплине «Тепломассообменное оборудование предприятий».

| № | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тесты | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося | Фонд тестовых заданий |
| 2 | Решение задач | Задачи и задания могут быть: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела (темы) дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. | Комплект разноуровневых задач и заданий |
| 3 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Тематика контрольных заданий |

5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

5.1 Текущий контроль

Вид: тестовый контроль и практические задания по пройденному материалу.

Контролируемые компетенции: ПК–1.

5.1.1 Пример тестового задания

- Движущая сила массообменных процессов?

а) разность парциальных давлений;

б) разность температур;

в) разность концентраций распределяемого компонента;

г) разность общих давлений.

- В основу исследования процессов теплопроводности положен … метод

а) феноменологический метод;

б) аналитический;

в) конечных разностей;

г) экспериментальный.

- Теплопроводность – это…?

а) перенос тепла вследствие беспорядочного движения микрочастиц, непосредственно соприкасающихся друг с другом;

б) перенос тепла вследствие движения и перемешивания микроскопических объемов газа или жидкости;

в) процесс распространения тепла от более нагретого тела к менее нагретому телу через стенку;

г) процесс распространения электромагнитных колебаний с различной длиной волн, обусловленный движением атомов или молекул излучающего тела.

- Каким уравнением описывается закон Фурье (основной закон теплопроводности)?

а)  ;

б) ;

в) ;

г) ;

д)

- Укажите по какому из уравнений определяется коэффициент теплопередачи?

а) ;

б) ;

в) .

- Преимущества противотока в тепловых процессах по сравнению с прямотоком?

а) умеренный нагрев раствора и нет зависимости между конечными температурами теплоносителей;

б) при противотоке наблюдается уменьшение теплообменной поверхности при равных условиях;

в) меньше затрат тепла при проведении процесса теплообмена.

- Что такое выпаривание?

а) Концентрирование растворов летучих веществ в жидких летучих растворителях при температуре кипения;

б) Концентрирование растворов практически нелетучих или малолетучих веществ в жидких летучих растворителях при температуре кипения.

- Почему выгодно проводить процесс выпаривания в многокорпусных выпарных установках ?

а) более глубоко проходит процесс выпаривания;

б) уменьшается время проведения процесса выпаривания;

в) дает возможность использования вторичного пара для последующих аппаратов на место греющего пара?

- Формула для определения теплообменной поверхности выпарного аппарата?

а) ;

б) ;

в) .

- Что такое абсорбционный процесс?

а) процесс избирательного поглощения одного или нескольких компонентов газовой или паровой смеси жидким поглотителем;

б)  процесс избирательного поглощения компонента газа, пара или раствора твердыми веществами;

в)  процесс извлечения из твердого или жидкого вещества одного или нескольких компонентов путем обработки этого вещества жидким растворителем.

- Что такое процесс сушки?

а) удаление влаги из твердых материалов с последующим переводом в паровую фазу путем подвода тепла;

б)  процесс разделения жидких неоднородных смесей на составляющие компоненты, основанной на различной летучести их;

в)  процесс выделения твердой фазы в кристаллическом виде из раствора или сплава.

- Отношение сил инерции к силам вязкости характеризуется критерием

а) Вебера;

б) Рейнольдса;

в)  Эйлера;

г) Фруда.

- Уравнение для определения влажности материала

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

- Что такое контактная сушилка?

а) сушка путем передачи тепла инфракрасными лучами;

б) сушка путем нагревания в поле токов высокой частоты;

в) сушка в замороженном состоянии при глубоком вакууме;

г) сушка путем непосредственного контактирования высушиваемого материала с сушильным агентом;

д) путем передачи тепла от теплоносителя к влажному материалу через разделяющую их стенку.

- Какие используются системы для полной конденсации пара в теплообменных аппаратах.

а) конденсатоотводчики.

б) барометрические конденсаторы.

в) дроссели.

- Что такое массообменный процесс?

а) процесс, при котором одно или несколько веществ переходит из одной фазы в другую;

б) процесс распределения нескольких компонентов в жидкой фазе;

в) концентрирование распределяемого компонента в газовой фазе.

- Назовите процессы передачи теплоты

а) теплопроводность, конвекция, излучение;

б) конвекция, излучение;

в) теплопроводность, конвекция;

г) теплопроводность, излучение.

- Что является движущей силой тепловых процессов?

а) разность давлений между средами более нагретого и менее нагретого теплоносителей, ;

б) разность температур между средами более нагретого и менее нагретого теплоносителей, ;

в) разность масс более нагретого и менее нагретого теплоносителей .

- Что такое конвективный перенос тепла?

а) перенос тепла вследствие беспорядочного движения микрочастиц, непосредственно соприкасающихся друг с другом;

б) перенос тепла вследствие движения и перемешивания микроскопических объемов газа и жидкости;

в) процесс распространения тепла от более нагретого тела к менее нагретому телу через стенку;

г) процесс распространения электромагнитных колебаний с различной длиной волн, обусловленный движением атомов или молекул излучающего тела.

- Каким уравнением описывается закон Ньютона-Рихмана (положен в основу изучения конвективного теплообмена)?

а)  ;

б) ;

в) .

- В каком случае наблюдается полное использование тепла пара?

а) при полной конденсации пара;

б) при увеличении производительности пара;

в) при увеличении давления пара.

- Какие принимаются меры по увеличению коэффициента теплопроводности?

а) очистка теплообменной поверхности от загрязненной;

б) использование чистых металлов;

в) увеличение давления в системе;

г) увеличение температуры в системе.

- При каких условиях экономичнее проводить процесс выпаривания?

а) при атмосферном давлении;

б) под давлением выше атмосферного;

в) при вакууме.

- Укажите формулу для определения количества тепла, подаваемого в аппарат для проведения процесса выпаривания?

а) ;

б) ;

в) .

- Что такое адсорбционный процесс?

а) процесс избирательного поглощения одного или нескольких компонентов из газовой или паровой смеси жидким поглотителем;

б) процесс избирательного поглощения одного или нескольких компонентов из газовой или жидкой смеси твердыми поглотителями;

в) процесс извлечения из твердого или жидкого вещества одного или нескольких компонентов путем обработки этого вещества жидким растворителем.

- Что такое экстракционный процесс?

а)  Процесс избирательного поглощения одного или нескольких компонентов из газовой или паровой смеси жидким поглотителем;

б) Процесс избирательного поглощения компонента газа, пара или раствора твердыми телами;

в)  Процесс извлечения из твердой или жидкой смеси одного или нескольких компонентов путем обработки этого вещества жидким растворителем.

- При понижении давления до давления насыщенных паров внутри жидкости образуются пузырьки пара. Это явление называется

а) капиллярность;

б) кавитация;

в) гравитация.

- От чего зависит режим движения жидкости в трубопроводе?

а) от скорости движения;

б) от разности давления;

в) от шероховатости труб;

г) от плотности жидкости.

- Уравнение для определения удельного расхода тепла

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

- Что такое радиационная сушка?

а) сушка путем передачи тепла инфракрасными лучами;

б) сушка путем нагревания в поле токов высокой частоты;

в) сушка в замороженном состоянии при глубоком вакууме;

г) сушка путем непосредственного контактирования высушиваемого материала с сушильным агентом;

д) путем передачи тепла от теплоносителя к влажному материалу через разделяющую их стенку.

5.1.2 Пример практического задания

Задача 1

Рассчитать вертикальный кожухотрубчатый теплообменник (конденсатор) для конденсации насыщенных паров ацетона при атмосферном давлении. Конденсат отводится из аппарата при температуре конденсации. Пары органической жидкости конденсируются в межтрубном пространстве, охлаждающая вода проходит по трубам и нагревается в пределах температур tН2 – tК2. Количество паров ацетона – 1,5 кг/с. Температуры: tН2 = 10°С и tК2 = 35°С.

Задача 2

В вакуум-выпарном аппарате непрерывного действия с естественной циркуляцией раствора упаривается раствор соли – KCl от начальной концентрации bН = 8% до конечной bК = 32 %(рис. 1). Вторичный пар конденсируется в поверхностном конденсаторе; вода подается в конденсатор при температуре 15°С, уходит – при 50°С. Упариваемый раствор подается в выпарной аппарат при температуре 30°С; влажность греющего пара 6%. Тепловые потери в окружающую среду принять равными 5% от полезно затрачиваемого тепла.

Определить: 1) Количество выпаренной воды W, т/ч. 2) Расход греющего пара DП, т/ч. 3) Поверхность нагрева выпарного аппарата F, м2. 4) Поверхность теплообмена конденсатора FК, м2. 5) Экономичность выпаривания, удельный расход греющего пара и удельный паросъем WУД, кг/(м2*ч). Конденсат греющего пара в выпарном аппарате и вторичного пара в поверхностном конденсаторе отводится при температуре конденсации. Величину гидравлической депрессии на участке выпарной аппарат – поверхностный конденсатор принять равной 2°С. Плотность раствора можно принять в пределах 1200÷1300кг/м3.

Рис. 1. Схема вакуум-выпарного аппарата непрерывного действия

1 – выпарной аппарат; 2 – поверхностный конденсатор.

5.2 Промежуточный контроль

Вид: экзамен.

Система оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Контролируемые компетенции: ПК–1.

5.2.1 Перечень вопросов для подготовки к экзамену

1.Тепло и массообменные процессы и установки (классификация, понятия и определения);

2. Теплообменные и тепломассообменные аппараты;

3. Теплоносители (назначение, агрегатное состояние рабочие t-ры и давление);

4. Конструкции рекуперативных теплообменников;

5. Расчет и последовательность проектирования теплообменных аппаратов рекуперативного типа;

6. Тепловой конструктивный расчет рекуперативного теплообменного аппарата;

7. Поверочный и компоновочный расчет рекуперативного теплообменного аппарата;

8. Гидравлический расчет теплообменного аппарата рекуперативного типа;

9. Тепловые трубы (устройство, принцип действия);

10. Тепловые трубы с капиллярно-пористым материалом;

11. Термосифоны (трубы Перкинса);

12. Конструкции регенеративных теплообменных аппаратов;

13. Тепловой расчет регенераторов;

14. Регенеративные аппараты с кипящим слоем;

15. Смесительные теплообменные аппараты;

16. Аппараты с непосредственным контактом газов и жидкости (скрубберы);

17. Процесс сушки;

18. Основные уравнения теплообмена;

19. Теплообменные и тепломассообменные аппараты;

20. Конденсатор холодильных установок, теплообменники и переохладители, устройство и их расчет;

21. Адиабатическое расширение и дросселирование;

22. Испарители холодильных установок и их расчет;

23. Термодинамические процессы и обратный цикл;

24. Фазовый переход вещества;

25. Свойства влажных материалов, как объектов сушки;

26. Процесс сушки;

27. Динамика сушки;

28. Вихревой и термоэлектрический эффекты;

29. Кинетика сушки (кривые сушки и скорости сушки);

30. Схема и цикл одноступенчатой холодильной установки с регенеративным теплообменником;

5.2.2 Экзаменационные билеты

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

Тепло и массообменные процессы и установки (классификация, понятия и определения).

Абсорбционные и пароэжекторные холодильные машины.

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Теплообменные и тепломассообменные аппараты.

- Хладоносители их свойства и область применения.

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

Теплоносители (назначение, агрегатное состояние, рабочие температуры и давление). Процесс сушки. Динамика сушки.

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

Конструкции рекуперативных теплообменников. Теоретический расчет одно ступенчатой холодильной машины.

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

Расчет и последовательность проектирования теплообменных аппаратов рекуперативного типа.

Конвективная сушка (сушильные установки, сушильные агенты).

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

Тепловой конструктивный расчет рекуперативного теплообменного аппарата. Вихревой и термоэлектрический эффекты.

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- Поверочный и компоновочный расчет рекуперативного теплообменного аппарата.

- Рабочие вещества паровых холодильных машин и хладоносители.

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

- Гидравлический расчет теплообменного аппарата рекуперативного типа.

- Схема и цикл работы двух ступенчатых холодильных машин

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

Аппараты с непосредственным контактом газов и жидкости (скрубберы. Сушка жидкотекучих материалов.

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

Тепловые трубы (устройство, принцип действия). Роторные, центробежные и пленочные колонны.

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

Тепловые трубы с капиллярно-пористым материалом. Энергетические потери в действительном цикле компрессора

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

Термосифоны (трубы Перкинса). Сушка твердых дисперсионных материалов

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

Конструкции регенеративных теплообменных аппаратов. Конструкции ректификационных колонн.

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

. Конструкции регенеративных теплообменных аппаратов. Конструкции ректификационных колонн.

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

| Регенеративные аппараты с кипящим слоем. | Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-параллельными поверхностями. Защита от излучения. |
| --- | --- |
| Ректификационные установки. | Основы расчета теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. |

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

Смесительные теплообменные аппараты. Анализ теоретических и действительных рабочих процессов в цилиндре компрессора.

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

| Процесс сушки. | Регенеративные аппараты с кипящим слоем. | Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-параллельными поверхностями. Защита от излучения. |
| --- | --- | --- |
| Перегонка и ректификация (процессы тепло и массообмена). | Ректификационные установки. | Основы расчета теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. |

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

Свойства влажных материалов, как объектов сушки. Смесительные теплообменные аппараты. Основные уравнения теплообмена. Анализ теоретических и действительных рабочих процессов в цилиндре компрессора.

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

| Теплообменные и тепломассообменные аппараты. | Регенеративные аппараты с кипящим слоем. | Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-параллельными поверхностями. Защита от излучения. |
| --- | --- | --- |
| Объемные потери в компрессоре. | Ректификационные установки. | Основы расчета теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. |

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

1.Конденсатор холодильных установок, теплообменники и переохладители, устройство и их расчет.

2.Теплофизические, физико-климатические и физиологические свойства холодильных агентов.

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

- Испарители холодильных установок и их расчет.

- Материальный и тепловой балансы процесса сушки.

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

- Термодинамические процессы и обратный цикл

- Схема и цикл одноступенчатой холодильной установки с регенеративным теплообменником

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "АИ, ЭиТЭ" __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 2018 г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Профиль: Промышленная теплоэнергетика Дисциплина: Тепломассообменное оборудование предприятий Курс 4, семестр 7, форма обучения очная |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

- Фазовый переход вещества

- Кинетика сушки (кривые сушки и скорости сушки)

Преподаватель                                     Щербакова Т. П.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

«Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

«Положением о проведении экзаменов и зачетов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учетом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

«Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Доступ к положениям: сайт СЛИ/ Студенту/ Учебно-методическое управление.

Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Решение задач |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

| Баллы на дату контрольной точки | Оценка |
| --- | --- |
| 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 5 |
| От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 4 |
| От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 3 |
| < 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 2 |

Критерии оценки знаний по видам оценочных средств

| Наименование оценочного средства | критерии | балл |
| --- | --- | --- |
| Решение задач | Студент правильно выполнил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил свое решение | 10 |
|  | Студент в основном правильно решил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил решение | 8-9 |
|  | Студент в основном решил предложенные задания, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал решение | 3-7 |
|  | Студент не решил больше половины предложенных заданий | – |
| Контрольные работы на практических занятиях | Студент показал прочные знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно отобрать материал, правильно его скомпоновать, четко и структурировано дать информацию в письменном виде. | 20-27 |
|  | Студент показал хорошие знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно выбрать учебный материал по теме, хорошая ориентация в рекомендованных литературных источниках | 14-19 |
|  | Студент показал знание по основным положениям темы учебной дисциплины, умение частично решить практическую задачу при самостоятельной работе по библиографическим источникам | 8-13 |
|  | При выполнении контрольной работы выявились существенные пробелы в знаниях студента по основным положениям темы учебной дисциплины, неумение правильно выбрать материал, неумение его структурировать. | 3-7 |
| Тесты | Выставляется студенту если 90-100 % тестовых вопросов выполнено правильно | 12 |
|  | Выставляется студенту если 85- 89% тестовых вопросов выполнено правильно | 11 |
|  | Выставляется студенту если75-84% тестовых вопросов выполнено правильно | 10 |
|  | Выставляется студенту если70-74% тестовых вопросов выполнено правильно | 9 |
|  | Выставляется студенту если 65-69 % тестовых вопросов выполнено правильно | 8 |
|  | Выставляется студенту если 60 – 64% тестовых заданий выполнено правильно | 5 |
|  | При ответе студента менее чем на 60% вопросов, тестовое задание не засчитывается и у студента образуется долг, который должен быть ликвидирован в течение семестра или на зачетной неделе | - |

Критерии оценки знаний студента на экзамене по дисциплине «Тепломассообменное оборудование предприятий»

| Критерии в соответствии с компетенциями | Баллы |
| --- | --- |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать нормативные акты, справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов расчетов | 25-30 |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной нормативной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты расчетов | 17-24 |
| Студент показал знание основных положений учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной нормативной и справочной литературой | 16 |
| При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины | – |

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля, и выставляется в соответствии со следующей шкалой.

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Примечание

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет, если:

- при подготовке к зачету/экзамену студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.