МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет                                                           имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

__________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

по дисциплине

Гидравлика

| Наименование ООП ВО: | «Автомобильный сервис» |
| --- | --- |
| Направление подготовки: | 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» |
| Профиль: | «Автомобильный сервис» |
| Программа подготовки: | бакалавриат |
| Факультет: | Лесного и сельского хозяйства |
| Кафедра: | Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика |

Методические указания по самостоятельной работе студентов составлены с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно технологических машин и комплексов», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 916 от 07.08.2020, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры агроинженерия, электро- и теплоэнергетика, протокол № ____.

Разработчики __________________________________________________

Зав. кафедрой – д.т.н, профессор  _________________________________Ю. Я. Чукреев

Сыктывкар 20___

1. Цели и задачи дисциплины:

Целью преподавания дисциплины ”Гидравлика” является обеспечение теоретической и практической подготовки специалистов, выполняющих проектирование, изготовление и эксплуатацию оборудования и их технического обслуживание.

Задачи изучения дисциплины состоят в подготовке бакалавров, имеющих глубокое понимание сущности основных законов равновесия и движения жидкостей с целью решения инженерных задач.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Гидравлика» относится к обязательной части учебного плана. Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, физика, инженерная и компьютерная графика, теоретическая механика, сопротивление материалов, материаловедение, технология конструкционных материалов

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходимы в профессиональной деятельности, при изучении дисциплины Гидравлические и пневматические системы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности; | ОПК-1.2 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания в области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов |

4.1. Содержание разделов дисциплины по лекциям

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вводные сведения. Предмет и задачи курса. Основные физические свойства жидкостей и газов на примере плотности, удельного объема, вязкости, поверхностного натяжения. | Понятие жидкости как сплошной непрерывной среды и жидкой частицы, как бесконечно малого объема этой среды. Физические свойства жидкостей: плотность, сжимаемость, температурное расширение, вязкость, поверхностное натяжение и показатели, характеризующие эти свойства. Приборы для измерения вязкости. |
| 2 | Гидростатика. Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл. Размерность в системных и внесистемных единицах. Диф. уравнение равновесия Эйлера. Основное уравнение гидростатики. Виды напора. Закон Паскаля и его практическое применение. Силы, действующие в жидкостях. Абсолютный и относительный покой (равновесие) жидких сред. | Гидростатическое давление, его свойства. Вывод дифференциальных уравнений равновесия несжимаемой жидкости (уравнения Эйлера), уравнения поверхностей одинаковых давлений. Основное уравнение гидростатики, его физический смысл. Закон Паскаля. Абсолютное, избыточное давление, вакуум, пьезометрическая и вакууметрическая высота, гидростатический напор. Приборы для измерения давлений. Закон сообщающихся сосудов. Давление жидкости на плоские и криволинейные поверхности. Закона Архимеда, условия плавания и статической устойчивости тел. |
| 3 | Сила давления жидкости на плоские, криволинейные стенки. Приборы для измерения давления | Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и психологическая среды, влияние среды на самочувствие, со- стояние здоровья и работоспособность человека. Псхофизиологические и эргономические условия организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации комфортных условий жизнедеятельности. |
| 4 | Гидродинамика. Основы кинематики. Скорость и расход жидкости. Установившиеся и неустановившиеся потоки. Уравнение неразрывности. Диф. уравнения несжимаемой жидкости (уравнение Навье Стокса). Виды движения вязкой жидкости. | Основные характеристики и виды движения жидкости, установившееся и неустановившееся движение. Методы изучения движения жидкости Лагранжа и Эйлера, их принципиальное различие. Струйная модель движения жидкости, элементарная струйка, линия и трубка тока, поток. Параметры потока: площадь “живого” сечения, гидравлический радиус, расход, средняя скорость в сечении. Уравнение неразрывности потока, как закон сохранения массы вещества. |
| 5 | Модель идеальной (невязкой) жидкости. Уравнение Бернулли для идеальной (невязкой жидкости). Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Некоторые практические применения уравнения Бернулли для определения скорости и расхода жидкости. | Уравнение Д. Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости при установившемся движении, как частный случай действия силы тяжести. Уравнения Бернулли для струйки вязкой жидкости и для потока жидкости. Геометрическая и энергетическая интерпретация уравнения Бернулли. Понятие гидравлического уклона. . |
| 6 | Общая интегральная форма уравнения количества движения. Подобие гидромеханических процессов. Константы подобии, инварианты подобия. Критерии гидродинамического подобия. Теоремы подобия. Общее уравнение энергии в интегральной и дифференциальной формах. | Гидродинамически подобные потоки. Законы гидродинамического подобия для пересчета параметров с модельных объектов на натурные. Геометрическое, кинематическое, динамическое подобие потоков. |
| 7 | Режимы движения вязкой жидкости. Число Рейнольдса, его критические значения. Скорость и расход жидкости при ламинарном режиме движения жидкости (закон Стокса, уравнение Пуазейля). Турбулентность и ее основные характеристики. Уравнение Рейнольдса. Применение численных методов на ЭВМ. | Математическое выражение, физический смысл и условия применимости критериев подобия: Ньютона, Эйлера, Рейнольдса, Фруда. Ламинарный и турбулентный режим движения жидкости, число Рейнольдса. |
| 8 | Одномерные потоки жидкостей. Распределение скоростей по сечению потока. Расчет коэффициента гидравлического трения. | Взаимосвязь потерь напора с видом сопротивления, параметрами потока, режимом движения жидкости, относительной шероховатостью стенок трубы (канала). Характеристика трех областей гидравлических сопротивлений: гладких труб, переходных, шероховатых (квадратичных). Определение для каждой области гидравлического коэффициента трения по формулам Блазиуса, Альштуля, Прандтля, и графикам Никурадзе, Мурина. |
| 9 | Потери напора на местные сопротивления. Формула Вейсбаха. Коэффициенты местных сопротивлений. | Формула Вейсбаха для определения местных потерь напора. Основные виды местных сопротивлений, формулы и численные значения коэффициентов местных сопротивлений, принцип наложения местных потерь. |
| 10 | Скорость и расход истечения жидкости из резервуаров при постоянном напоре. Модуль расхода. Продолжительность опорожнения резервуаров при переменном напоре. | Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре в резервуаре. Понятие малого отверстия, тонкой стенки, затопленного и незатопленного отверстий, совершенного и несовершенного сжатия струи. Формулы для определения скорости и расхода жидкости при истечении через малое отверстие. Понятие насадка, конструктивные виды применяемых насадков. Формулы для определения скорости и расхода жидкости через внешний цилиндрический насадок. |
| 11 | Гидравлический расчет трубопроводов. | Классификация трубопроводов. Основы расчета трубопроводов. Принципы расчета трубопровода, состоящего из последовательно соединенных труб различных диаметров, а также при параллельном, разветвленном, кольцевом соединении труб. Методика расчета сифонных трубопроводов, трубопроводов с путевым и транзитным расходом. |
| 12 | Неустановившееся движение несжимаемой жидкости. Гидравлический удар. Формула Жуковского Н.Е. Практическое использование гидроудара. | Гидравлический удар в трубопроводе. Способы предотвращения и использования гидроударов. |
| 13 | Гидравлические машины. Общие сведения. Классификация. Основные параметры. | Объёмный гидропривод, его основные параметры. Источники питания гидропривода. |
| 14 | Насосы. Классификация. Определение теоретического напора. Характеристики ц/б насоса, работа насоса в сети. Основное уравнение центробежного насоса. | Центробежные насосы: принцип действия, конструкция. Работа насоса на трубопроводную систему. Объёмные насосы: коловратные, роторно-пластинчатые, роторно-поршневые. Параметры насосов. |
| 15 | Гидродинамические передачи. Назначение, классификация. Основные параметры. Гидромуфты, гидротрансформаторы. | Гидродинамические передачи. Назначение, классификация. Основные параметры. Гидромуфты, гидротрансформаторы |
| 16 | Гидропривод. Классификация гидроприводов. Рабочие жидкости. Гидродвигатели. Гидроаппаратура направляющая. Гидроаппаратура регулирующая. | Гидроаккумуляторы и их работа в гидравлической системе. Силовые цилиндры и гидромоторы. Методика выбора гидродвигателя. Регулирующая, направляющая и контрольно-измерительная аппаратура. Редукционные и предохранительные клапаны. Дроссели. Золотниковые распределители. Приборы для измерения расхода. |
| 17 | Вспомогательные устройства. Определение основных параметров объемного гидропривода. Дроссельное регулирование, объемное регулирование гидропривода. | Способы регулирования скоростей движения гидравлических и пневматических исполнительных органов. Объёмное и дроссельное регулирование. |
| 18 | Гидропневмоприводы. Гидро- и пневмотранспорт. | Гидравлические приводы автоматического регулирования. Следящие приводы. Приводы синхронного движения. Расчёт гидросистем станков. Схемы принципиальные гидравлические. Циклограммы работы исполнительных органов. Порядок расчёта гидропривода. |

4.2. Практические занятия

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 4.1 | Тематика практических занятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1, 2 | Физические свойства жидкостей и газов. Гидростатическое давление. Основное уравнение гидростатики. Определение давления жидкости на плоские и криволинейные стенки. |
| 2 | 3, 4 | Закон Паскаля, гидравлический пресс. Относительный покой жидкости. |
| 3 | 5, 7 | Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Уравнение неразрывности. |
| 4 | 8, 9 | Определение коэффициента гидравлического трения. Потери напора по длине и на местные сопротивления. |
| 5 | 10 | Расчет гидравлически коротких и длинных трубопроводов. |
| 6 | 11 | Истечение жидкости через отверстия и насадки при постоянном и переменном напоре. |
| 7 | 13 | Гидравлические машины. Классификация и параметры |
| 8 | 14 | Насосы. Определение теоретического напора. Энергетические характеристики насосов. |
| 9 | 15 | Гидродинамические передачи. Назначение, классификация, параметры. |
| 10 | 16 | Классификация гидроприводов. Рабочие жидкости |
| 11 | 18 | Гидропневмоприводы. Гидро- и пневмотранспорт |

4.3. Самостоятельная работа

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 4.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Вводные сведения. Предмет и задачи курса. Основные физические свойства жидкостей и газов на примере плотности, удельного объема, вязкости, поверхностного натяжения. | Тестирование, Подготовка презентации |
| 2 | 2 | Гидростатика. Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл. Размерность в системных и внесистемных единицах. Диф. уравнение равновесия Эйлера. Основное уравнение гидростатики. Виды напора. Закон Паскаля и его практическое применение. Силы, действующие в жидкостях. Абсолютный и относительный покой (равновесие) жидких сред. | Тестирование, Подготовка презентации |
| 3 | 3 | Сила давления жидкости на плоские, криволинейные стенки. Приборы для измерения давления | Контрольная работа |
| 4 | 4 | Гидродинамика. Основы кинематики. Скорость и расход жидкости. Установившиеся и неустановившиеся потоки. Уравнение неразрывности. Диф. уравнения несжимаемой жидкости (уравнение Навье Стокса). Виды движения вязкой жидкости. | Контрольная работа |
| 5 | 5 | Модель идеальной (невязкой) жидкости. Уравнение Бернулли для идеальной (невязкой жидкости). Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Некоторые практические применения уравнения Бернулли для определения скорости и расхода жидкости. | Решение задач |
| 6 | 6 | Общая интегральная форма уравнения количества движения. Подобие гидромеханических процессов. Константы подобии, инварианты подобия. Критерии гидродинамического подобия. Теоремы подобия. Общее уравнение энергии в интегральной и дифференциальной формах. | Тестирование |
| 7 | 7 | Режимы движения вязкой жидкости. Число Рейнольдса, его критические значения. Скорость и расход жидкости при ламинарном режиме движения жидкости (закон Стокса, уравнение Пуазейля). Турбулентность и ее основные характеристики. Уравнение Рейнольдса. Применение численных методов на ЭВМ. | Тестирование |
| 8 | 8 | Одномерные потоки жидкостей. Распределение скоростей по сечению потока. Расчет коэффициента гидравлического трения. | Решение задач, тестирование |
| 9 | 9 | Потери напора на местные сопротивления. Формула Вейсбаха. Коэффициенты местных сопротивлений. | Решение задач, тестирование |
| 10 | 10 | Скорость и расход истечения жидкости из резервуаров при постоянном напоре. Модуль расхода. Продолжительность опорожнения резервуаров при переменном напоре. | Тестирование |
| 11 | 11 | Гидравлический расчет трубопроводов. | Тестирование |
| 12 | 12 | Неустановившееся движение несжимаемой жидкости. Гидравлический удар. Формула Жуковского Н.Е. Практическое использование гидроудара. | Тестирование |
| 13 | 13 | Гидравлические машины. Общие сведения. Классификация. Основные параметры. | Тестирование |
| 14 | 14 | Насосы. Классификация. Определение теоретического напора. Характеристики ц/б насоса, работа насоса в сети. Основное уравнение центробежного насоса. | Решение задач, тестирование |
| 15 | 15 | Гидродинамические передачи. Назначение, классификация. Основные параметры. Гидромуфты, гидротрансформаторы. | Решение задач, тестирование |
| 16 | 16 | Гидропривод. Классификация гидроприводов. Рабочие жидкости. Гидродвигатели. Гидроаппаратура направляющая. Гидроаппаратура регулирующая. | Тестирование |
| 17 | 17 | Вспомогательные устройства. Определение основных параметров объемного гидропривода. Дроссельное регулирование, объемное регулирование гидропривода. | Тестирование, подготовка презентации |
| 18 | 18 | Гидропневмоприводы. Гидро- и пневмотранспорт. | Тестирование, подготовка презентации |
|  |  | Всего |  |

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин (модулей) отнесены:

-рабочая программа,

-фонд оценочных средств,

-методические указания по самостоятельной работе студентов,

- конспекты лекций,

- тесты.

.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

6. Контроль знаний студентов

6.1.Примеры тестов для контроля знаний:

1. Вопрос.  Правильное определение науки «Гидравлика»: гидравлика - это…

Ответы:

- часть механики, изучающая законы равновесия и движения жидкостей (газов)

- раздел механики твердого тела, изучающий законы равновесия и движения жидкостей (газов)

- раздел физики сплошной среды, изучающий законы равновесия и движения идеальных и реальных жидкостей

- наука, изучающая законы равновесия и движения жидкостей и способы приложения этих законов к  решению задач инженерной практики

2. Вопрос. Сжимаемостью жидкости называют свойство жидкости…

Ответы:

- изменять свое состояние (переход из жидкого в газообразное состояние) с изменением объема при постоянном давлении

- изменять свой объем при изменении давления

- сохранять свой объем при изменении температуры

- оказывать сопротивление относительному сдвигу слоев при изменении объема

3. Вопрос. Единицей измерения средней скорости является…

Ответы:

- с/м3

- м/с

- с/см4

- м2/с

4. Вопрос. Эпюра скоростей жидкости по живому сечению в широком прямоугольном канале при ламинарном режиме движения имеет вид…

Ответы:

- гиперболы

- прямоугольника

- прямой линии

- параболы (параболоида)

5. Вопрос. Отношение максимальной скорости жидкости к средней скорости в круглой трубе при ламинарном режиме движения равно…

Ответы:

- 1,5

- 1,0

- 1,2

- 2,0

6. Вопрос.  Два открытых бака соединены простым длинным трубопроводом постоянного диаметра 100 мм (расходная характеристика К = 53,9 л/с). Если перепад уровней в баках составляет 2,5 м, а длина его 25 м, то расход жидкости в трубе равен… л/с

Ответы:

- 17,05

- 34,1

- 26

- 2,6

7. Вопрос. Существуют следующие режимы движения жидкости…

Ответы:

- струйчатый и пузырьковый

- входной и выходной

- прямо и кривоструйный

- ламинарный и турбулентный

8. Вопрос. Кинематическая вязкость определяется следующей зависимостью…

Ответы:

9. Вопрос. Сущность гипотезы сплошности заключается в том, что жидкость рассматривается как…

Ответы:

- континуум, непрерывная сплошная среда

- среда, имеющая разрывы и пустоты

- сложная среда с растворенными газами, веществами, имеющая разрывы и пустоты

- неподвижное твердое или жидкое тело, при определенной температуре и давлении

10. Вопрос. Единицей измерения площади живого сечения является…

Ответы:

- см4

- м3

- м

- м2

11. Вопрос. Модельные жидкости в «Гидравлике» применяют для…

Ответы:

- упрощения строения жидкости

- облегчения применения уравнений механики

- усложнения теории механики жидкости

- усложнения строения жидкости

12. Вопрос. При установившемся движении скорость частицы жидкости зависит…

Ответы:

- только от времени

- от времени и координат

- только от координат

- от ординаты X и времени

13.Вопрос. Взаимосвязь между плотностью и удельным весом жидкости определяется формулой…

Ответы:

14. Вопрос. Точка присоединения открытого пьезометра заглублена на 8 м под уровень воды, а избыточное давление над свободной поверхностью составляет 0,2 атм. Тогда высота подъема воды в открытом пьезометре равна … м.

Ответы:

- 8

- 2

- 10

- 6

15. Вопрос. Исследование натурного состояния явления, выполняется с использованием методов имеющих иную физическую природу, однако описываемое теми же математическими зависимостями, которые описывают натурное явление, при… моделировании.

Ответы:

- натурном

- аналоговом

- математическом

- физическом

16. Вопрос. Вязкостью жидкости называют свойство жидкости…

Ответы:

- оказывать сопротивление относительному сдвигу слоев

- изменять плотность при изменении температуры

- изменять свой объем при изменении давления на 1 Па

- переходить из жидкого в газообразное состояние при изменении температуры

17. Вопрос. Две категории сил, которые могут действовать в жидкостях и газах, - это…

Ответы:

- инерции и трения

- массовые и поверхностные

- трения и тяжести

- давления и напряжения

18. Вопрос. Шероховатость стенок русла на потери напора по длине при ламинарном режиме движения…

Ответы:

- влияет, если она зависит от числа Рейнольдса

- не оказывает влияние

- влияет в случае, если она относительная

- влияет в случае, если она абсолютная

19. Вопрос. Трубы называются гидравлически гладкими, если…

Ответы:

- толщина вязкого подслоя больше абсолютной шероховатости

- толщина вязкого подслоя равна абсолютной шероховатости

- абсолютная шероховатость пренебрежительно мала

- толщина вязкого подслоя меньше абсолютной шероховатости

20. Вопрос. Пьезометрический уклон при расчете простого длинного трубопровода представляет собой…

Ответы:

- отношение потерь по длине к длине участка

- отношение потерь по длине к сумме местных потерь

- отношение местных потерь к длине участка

- сумму потерь по длине и местных потерь к длине участка

21. Вопрос. Необходимый напор в начале магистрали (или высота водонапорной башни) при расчете сложного разветвленного  незамкнутого трубопровода в случае горизонтальной местности определяется как…

Ответы:

- сумма потерь на всех участках магистрали и необходимого свободного напора в конце магистрали

- сумма всех потерь на участках магистрали

- сумма всех местных потерь

- сумма всех потерь на участках магистрали и боковых ответвлений

22. Вопрос. Коэффициент местных сопротивлений в большинстве случаев находится…

Ответы:

- расчетными способами по эмпирическим формулам

- по справочникам, составленным на основе эмпирических исследований

- расчетным способом по теоретическим формулам

- путем математических выводов

23. Вопрос. Коэффициент  (коэффициент Кориолиса) равен отношению действительной __________энергии массы жидкости, протекающей через живое сечение, к кинетической энергии, вычисленной в предположении, что во всех точках живого сечения местные скорости равны средней скорости.

Ответы:

- сумме кинетической и потенциальной

- разнице кинетической и потенциальной

- потенциальной

- кинетической

24. Вопрос. В открытом сосуде эпюра избыточного давления на вертикальную или наклонную стенку имеет вид…

Ответы:

- прямоугольника

- прямоугольного треугольника

- квадрата

- трапеции

25. Вопрос. Смоченный периметр для полукруглого живого сечения с радиусом 0,4 м равен… м

Ответы:

- 1,256

- 2,512

- 0,628

- 0,314

6.2. Тематика контрольных работ

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены темы и задания по дидактическим единицам дисциплины

Примерные задачи на контрольной работе

Задача 1. Канистра, заполненная бензином и не содержащая воздуха, нагрелась на солнце до температуры . На сколько повысилось давление бензина внутри канистры, если бы она была абсолютно жесткой? Начальная температура бензина . Модуль объемной упругости бензина принять равным , коэффициент температурного расширения .

Задача 2. Определить абсолютное давление воды в трубопроводе если U-образной ртутный манометр, подключенный по схеме (рис. 1-1) показал перепад  Барометрическое давление 760

Рис. 1-1

Задача 3. Конденсатоотводчик с поплавком, открытым сверху (рис. 1-2), работает на перепаде давлений . Определить наполнение поплавка, при котором клапан откроется, если известны: емкость поплавка  , диаметр отверстия выпускного клапана  и масса поплавка . Плотность конденсата .

Рис. 1-2

Задача 4. Два резервуара, заполненные спиртом и водой, соединены между собой трехколенным манометром, в котором находятся спирт, ртуть, вода и воздух (рис. 1-3). Положение уровней жидкостей измеряется относительно одной общей плоскости. Уровень спирта в левом резервуаре , уровень воды в правом - . Давление в резервуарах контролируется с помощью манометра и вакуумметра. Определить разность давлений в резервуарах, если в трехколенном манометре установилось следующее положение уровней жидкостей: , , ,  , , , ).

Рис. 1-3

Задача 5. Определить массу колокола, имеющего диаметры , , , если глубина его погружения в воду при плавании в закрытом сосуде , подъем уровня воды внутри колокола , а избыточное давление на поверхности воды вне колокола  (рис. 1-4).

Рис. 1-4

6.3. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену/зачету по курсу:

Пороговый уровень освоения компетенции

- Основные физические свойства жидкостей и газов на примере плотности, удельного объема, вязкости, поверхностного натяжения.

- Приборы для измерения давления.

- Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл. Размерность в системных и внесистемных единицах.

- Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера.

- Основное уравнение гидростатики.

- Пьезометрическая и приведенная высоты, вакуум, напор и удельная потенциальная энергия.

- Относительный и абсолютный покой жидкости.

- Закон Паскаля и его практическое применение.

- Сила давления жидкости на плоскую стенку. Центр давления.

- Сила давления жидкости на криволинейную стенку. Центр давления.

- Плавание тел. Закон Архимеда. Остойчивость плавающего тела.

- Понятие о струйчатой модели потока.

- Уравнение постоянства расхода для установившегося движения жидкости

- Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости.

Продвинутый уровень освоения компетенции

- Основные физические свойства жидкостей и газов на примере плотности, удельного объема, вязкости, поверхностного натяжения.

- Приборы для измерения давления.

- Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл. Размерность в системных и внесистемных единицах.

- Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера.

- Основное уравнение гидростатики.

- Пьезометрическая и приведенная высоты, вакуум, напор и удельная потенциальная энергия.

- Относительный и абсолютный покой жидкости.

- Закон Паскаля и его практическое применение.

- Сила давления жидкости на плоскую стенку. Центр давления.

- Сила давления жидкости на криволинейную стенку. Центр давления.

- Плавание тел. Закон Архимеда. Остойчивость плавающего тела.

- Понятие о струйчатой модели потока.

- Уравнение постоянства расхода для установившегося движения жидкости

- Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости.

- Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости. Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли.

- Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости.

- Практические приложения уравнения Бернулли для определения скорости и расхода жидкости.

- Критерии гидродинамического подобия. Теоремы подобия.

- Одномерные потоки жидкостей и газов.

- Плоское (двумерное) движение идеальной жидкости.

Высокий уровень освоения компетенции

- Основные физические свойства жидкостей и газов на примере плотности, удельного объема, вязкости, поверхностного натяжения.

- Приборы для измерения давления.

- Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл. Размерность в системных и внесистемных единицах.

- Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера.

- Основное уравнение гидростатики.

- Пьезометрическая и приведенная высоты, вакуум, напор и удельная потенциальная энергия.

- Относительный и абсолютный покой жидкости.

- Закон Паскаля и его практическое применение.

- Сила давления жидкости на плоскую стенку. Центр давления.

- Сила давления жидкости на криволинейную стенку. Центр давления.

- Плавание тел. Закон Архимеда. Остойчивость плавающего тела.

- Понятие о струйчатой модели потока.

- Уравнение постоянства расхода для установившегося движения жидкости

- Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости.

- Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости. Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли.

- Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости.

- Практические приложения уравнения Бернулли для определения скорости и расхода жидкости.

- Критерии гидродинамического подобия. Теоремы подобия.

- Одномерные потоки жидкостей и газов.

- Плоское (двумерное) движение идеальной жидкости.

- Пограничный слой. Дифференциальное уравнение пограничного слоя.

- Сверхзвуковые течения. Скачки уплотнений.

- Особенности двухкомпонентных и двухфазных течений.

- Уравнение равномерного движения жидкости (формула Шези).

- Гидравлический и пьезометрический уклон.

- Режимы движения вязкой жидкости. Число Рейнольдса и его критические значения. Эпюры скоростей.

- Расход жидкости при ламинарном режиме движения.

- Движение жидкости через плоскую щель.

- Гидравлически гладкие и шероховатые трубы. Пульсация скоростей и осредненная скорость.

- Классификация потерь напора.

- Потери напора на местные сопротивления (внезапное расширение).

- Потери напора на преодоление сил трения, определение коэффициента гидравлического трения расчетным путем.

- Расчет трубопровода с непрерывным расходом по его длине.

- Расчет гидравлически коротких трубопроводов.

- Расчет сифонного трубопровода.

- Гидравлический удар в трубопроводе.

- Скорость и расход истечения жидкости из резервуаров при постоянном напоре.

- Продолжительность опорожнения резервуаров при переменном напоре.

- Поршневые насосы. Устройство. Создаваемый напор. Производительность. Потребляемая мощность. Индикаторная диаграмма поршневого насоса.

- Производительность центробежного насоса. Законы пропорциональности. Рабочая характеристика насоса. Уравнение центробежного насоса.

- Центробежные насосы. Классификация центробежных насосов. Устройство и принцип действия. Действительный напор насоса.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Триандафилов, А. Ф. Гидравлика и гидравлические машины [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. направлений бакалавриата 110800 "Агроинженерия", 151000 "Технологические машины и оборудование", 190600 "Эксплуатация транспортных средств", 250400 "Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств" и спец. 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство", 190603 "Сервис транспортных и технологических машин и оборудования", 150405 "Машины и оборудование лесного комплекса", 110301 "Механизация сельского хозяйства", 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства", 250401 "Лесоинженерное дело", 250403 "Технология деревообработки" всех форм обучения / А. Ф. Триандафилов, С. Г. Ефимова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики. –Сыктывкар : СЛИ, 2012. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000222.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Гидравлика [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов технических специальностей и направлений бакалавриата всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики ; сост.: Т. Л. Леканова, Е. Г. Казакова, В. Т. Чупров. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000257.pdf.

- Кудинов, В. А. Гидравлика [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлениям подготовки (спец.) в области техники и технологии / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов. – 3-е изд., стер. – Москва : Высш. шк., 2008. – 199 с.

Справочно-библиографическая литература

- Идельчик, И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям [Текст] / И. Е. Идельчик ; под ред. М. О. Штейнберга. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1992. – 672 с.