МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 20___ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Техника безопасности в системах электроснабжения

Наименование ООП ВО «Электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль): «Электрооборудование и электротехнологии»

Программа подготовки:  бакалавриат

Год начала подготовки: 2023

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 23 августа 2017 г. № 813,

Разработчики __________________________________________________ Ю. Я. Чукреев

Зав. кафедрой – д.т.н, профессор  _________________________________Ю. Я. Чукреев

Сыктывкар 202__

- Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Техника безопасности в системах электроснабжения» и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

2. Цели и задачи фонда оценочных средств:

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 23 августа 2017 г. № 813,

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения компетенций, предусмотренных дисциплиной.

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

Цель дисциплины: научить студентов руководствоваться в своих действиях по технике безопасности в системах электроснабжения основами правил по охране труда при эксплуатации электроустановок на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.

Задачи:

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь следующие представления:

- об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям;

- об общих правилах охраны труда, в том числе правилах допуска к работе в электроустановках;

- о требованиях пользования и испытаний средств защиты и специальные требования, касающихся выполнения работы;

- о требованиях к обеспечению безопасного ведения работы:

- организационных мероприятиях, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках;

- технических мероприятиях, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения в электроустановках;

- отдельных работ в электроустановках;

- при испытаниях и измерениях в электроустановках;

- при пользовании переносными электроинструментами и светильниками, ручными электрическими машинами,

Результаты теоретического и практического обучения помогут студентам сдать на 2-ую и 3-ю группы допуска по электробезопасности.

3. Перечень компетенций  с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Перечень компетенций

Таблица 3.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-3 Способен осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при монтаже, наладке, эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве | ПК-3.3 Осуществляет выбор материалов с учетом условий работы механизмов, приборов, изделий, используя ГОСТы, ТУ, а также специальную техническую литературу и документацию | Знать: материалы с учетом условий работы механизмов, приборов, изделий, используя ГОСТы, ТУ, а также специальную техническую литературу и документацию Уметь выбирать материалы с учетом условий работы механизмов, приборов, изделий, используя ГОСТы, ТУ, а также специальную техническую литературу и документацию Владеть Способен осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при монтаже, наладке, эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве | Посещение занятий, тестирование, опрос, контрольная работа |
| ПК-6 Способен организовать работу по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования в сельскохозяйственном производстве | ПК-6.2 Организует работу инженерно-технического персонала с учетом его квалификации, правил управленческой деятельности, законными и нормативными актами и положениями в области организации и нормирования | Знать: энергетическое и электротехническое оборудование в сельскохозяйственном производстве Уметь: Организовать работу инженерно-технического персонала с учетом его квалификации, правил управленческой деятельности, законными и нормативными актами и положениями в области организации и нормирования владеть: навыками организации работы по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования в сельскохозяйственном производстве | Посещение занятий, тестирование, опрос, контрольная работа |

- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

  - Перечень оценочных средств сформированности компетенции:

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Тестирование | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Тесты |
| Опрос | Форма учебного процесса, целью которой является повторение и закрепление изученного материала. | вопросы |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |

Таблица 4.2. Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач. | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач. |

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта работы, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных и практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  тестирования (аудиторная контрольная работа), в виде домашней контрольной работы.

Тестирование

Вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и практических занятий.  Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и  практическим  занятиям.

Большинство заданий имеют несколько вариантов ответа, из которых правильный только один.

Тест (текущий контроль)

- Какие помещения называются сырыми?

А) Сырые помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%.

Б) Сырые помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 50%.

В) Сырые помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 60%.

- Что называется электроустановкой?

А) Электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены).

Б) Электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

В) Электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии.

- К каким помещениям в отношении опасности поражения людей электрическим током относятся помещения с постоянной температурой +35 градусов?

А) Помещения без повышенной опасности.

Б) Помещения с повышенной опасностью.

В) Особо опасные помещения.

- Что понимается под напряжением шага?

А) Напряжение шага – напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 0,6 метра одна от другой, которое принимаются равным длине шага человека.

Б) Напряжение шага – напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 0,8 метра одна от другой, которое принимаются равным длине шага человека.

В) Напряжение шага – напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 метра одна от другой, которое принимаются равным длине шага человека.

- Какие знаки должны быть на электродвигателях вентиляторов и насосов?

А) На электродвигатели и приводимые ими механизмы должны быть нанесены стрелки, указывающие направление вращения.

Б) На электродвигателях и приводимых ими механизмах должен стоять знак «заземлено».

В) На электродвигателях и приводимых ими механизмах должен стоять предупреждающий знак «напряжение».

- Какое напряжение для питания переносных электрических светильников должно применяться в наружных установках?

А) Напряжение светильников наружных установок – не выше 12 В.

Б) Напряжение светильников наружных установок – не выше 24 В.

В) Напряжение светильников наружных установок – не выше 36 В.

- Какой персонал относится к электротехническому?

А) Административно – технический, ремонтный персонал.

Б) Административно – технический, оперативный персонал.

В) Административно – технический, оперативный, оперативно – ремонтный, ремонтный, организующий и осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание ремонт, управление режимом работы электроустановок.

- Какая электроустановка относится к действующей?

А) Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением.

Б) Электроустановка относится к действующей, на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов.

В) Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов.

- На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания провода воздушной линии электропередачи на землю без средств защиты?

А) Не ближе 4 м.

Б) Не ближе 8 м.

В) Не ближе 6 м.

- В каких случаях электротехнический персонал должен пользоваться защитными касками?

А) Каски предназначены для защиты головы работающего от механических повреждений, от воды и агрессивных жидкостей.

Б) Каски предназначены для защиты головы работающего от механических повреждений, от воды и агрессивных жидкостей, а так же от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В.

В) Каски предназначены для защиты головы работающего от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В.

- На какое напряжение должны подключаться переносные электрические светильники в особо опасных помещениях?

А) Светильники в особо опасных помещениях подключаются выше 12 В.

Б) Светильники в особо опасных помещениях подключаются выше 24 В.

В) Светильники в особо опасных помещениях подключаются выше 36 В.

- Что необходимо выполнять работнику перед началом работ с ручными электрическими машинами?

А) Определить по паспорту класс машины или инструмента:

-  проверить комплектность и надежность крепления деталей;

- убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целостности изоляционных держателей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов;

Б) Определить по паспорту класс машины или инструмента:

-  выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения;

-  проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу;

- проверить у машины 1-ого класса исправность цепи заземления (корпус машины – заземляющий контакт штепсельной вилки);

В) Определить по паспорту класс машины или инструмента:

-  проверить комплектность и надежность крепления деталей;

- убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целостности изоляционных держателей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов;

-  выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения;

-  проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу;

- проверить у машины 1-ого класса исправность цепи заземления (корпус машины – заземляющий контакт штепсельной вилки);

- Какие виды дополнительных средств защиты можно применять для защиты человека от действия электрического тока без использования основных средств защиты ?

А) К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся:

-  диэлектрические галоши;

-  диэлектрические ковры, изолирующие подставки;

Б) К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся:

-  изолирующие колпаки, покрытия и накладки;

-  лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые;

В) К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В относятся:

-  диэлектрические галоши;

-  диэлектрические ковры, изолирующие подставки;

-  изолирующие колпаки, покрытия и накладки;

-  лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые;

- Что обязан выполнять персонал организации перед каждым применением средств защиты?

А) Перед каждым применением средств защиты персонал обязан проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений.

Б) Перед каждым применением средств защиты персонал обязан проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а так же проверить по штампу срок годности.

В) Перед каждым применением средств защиты персонал обязан проверить отсутствие загрязнений, а так же проверить по штампу срок годности.

- Что входит в организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках?

А) Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

-  допуск к работе;

-  надзор во время работы;

-  оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончание работы;

Б) Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:

- оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

-  надзор во время работы;

В) Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:

-  допуск к работе;

-  оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончание работы;

- Кто является ответственным за безопасное ведение работ в электроустановках?

А) Ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках являются:

- выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

-  ответственный руководитель работ;

-  наблюдающий;

-  члены бригады;

Б) Ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках являются:

- выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

-  допускающий;

-  производитель работ;

В) Ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках являются:

- выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

-  ответственный руководитель работ;

-  допускающий;

-  производитель работ;

-  наблюдающий;

-  члены бригады;

- Какой порядок наложения повязки установлен при ранении конечности?

А)  Обработать рану и наложить давящую стерильно-марлевую повязку.

Б) Наложить давящую стерильно-марлевую повязку.

В) промыть чистой проточной холодной водой и наложить стерильно-марлевую повязку.

- Какие правила оказания первой помощи установлены при ранении глаз или век?

А) Промыть глаза чистой проточной холодной водой и наложить сухую стерильную повязку.

Б) Наложить сухую стерильную повязку.

В) Промыть глаза 3% перекисью водорода и наложить сухую стерильную повязку.

- Какие правила установлены при обработке ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

А) Обработать место ожога 3% перекисью водорода и наложить сухую стерильную повязку.

Б) Промыть место ожога  холодной водой и наложить сухую стерильную повязку.

В) Наложить сухую стерильную повязку. По возможности провести обезболивание.

- Что необходимо выполнить в случае перелома костей голени и повреждения голеностопного сустава?

А) Наложить давящую стерильно-марлевую повязку.

Б) Необходимо наложить шину, зафиксировав два сустава: голеностопный, коленный суставы до бедра.

В) Необходимо наложить шину.

- Какие установлены правила переноски пострадавшего на носилках?

А) Пострадавшего несут головой вперед. Голова ниже туловища.

Б) Пострадавшего несут головой назад. Голова выше туловища.

В) Пострадавшего несут головой вперед. Голова выше туловища. Не трясти, не раскачивать (идут вразнобой).

- Какой порядок действия оказания первой помощи пострадавшему установлен в случае обморока ?

А) Необходимо освободить пострадавшего от тугой одежды, расстегнуть ворот. Создать приток свежего воздуха. Освободить поясной ремень. Дать понюхать нашатырный спирт.

Б) Необходимо освободить пострадавшего от тугой одежды. Дать понюхать нашатырный спирт.

В) Необходимо освободить пострадавшего от тугой одежды, расстегнуть ворот. Создать приток свежего воздуха.

- При каких перечисленных показаниях следует накладывать давящие повязки?

А) При венозных кровотечениях, капиллярных кровотечениях.

Б) При венозных кровотечениях, капиллярных кровотечениях, при ранении мягких тканей, ушибах, растяжениях.

В) При ранении мягких тканей, ушибах, растяжениях.

24) При каких из перечисленных показаний следует немедленно наложить    кровоостанавливающий жгут??

А) При артериальном кровотечении, синдроме длительного сдавливания.

Б) При артериальном кровотечении, отрыве сегмента конечности.

В) При артериальном кровотечении, синдроме длительного сдавливания, отрыве сегмента  конечности.

25)  При каких из перечисленных показаний следует переносить и перевозить пострадавшего   только сидя или полусидя?

А) При приступах бронхиальной астмы, ранении или ушибе грудной клетки, перелома грудной клетки.

В) При приступах бронхиальной астмы, ранении или ушибе грудной клетки.

С) При приступах бронхиальной астмы, перелома грудной клетки.

Сложность вопросов теста регламентирована баллами, приведенными в таблице:

| Номер вопроса | Количество баллов | Номер вопроса | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 13 | 2 |
| 2 | 1 | 14 | 2 |
| 3 | 2 | 15 | 2 |
| 4 | 1 | 16 | 1 |
| 5 | 2 | 17 | 1 |
| 6 | 2 | 18 | 2 |
| 7 | 2 | 19 | 1 |
| 8 | 1 | 20 | 1 |
| 9 | 1 | 21 | 2 |
| 10 | 2 | 22 | 2 |
| 11 | 1 | 23 | 2 |
| 12 | 1 | 24 | 1 |
|  |  | 25 | 1 |

Промежуточный контроль (для всех форм обучения)

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Перечень тем учебной программы для подготовки к зачету

Правила устройства электроустановок

1. Как различаются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?

2.   Как разделяются электроустановки в отношении мер электробезопасности?

3. Что понимается под прямым и косвенном прикосновении и каков принцип обеспечения защиты при прямом и косвенном прикосновении?

4.  Что такое напряжение прикосновения?

5.  Что такое напряжение шага?

6.  Что такое заземляющее устройство и его составные части?

7.  Каковы виды изоляции и их применение?

8.  Выполнением каких мероприятий обеспечивается безопасность обслуживающего персонала?

9.  Какие меры защиты должны быть применены для защиты от прямого прикосновения?

10.  Какие меры защиты должны быть применены для защиты от косвенного прикосновения?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

11.   Каковы обязанности Потребителей при организации эксплуатации электроустановок?

12.   Каков порядок назначения ответственного за электрохозяйство организации и его заместителя?

13.   Какой персонал относится к электротехническому при эксплуатации электроустановок?

14.   Каковы сроки очередных проверок знаний у персонала, эксплуатирующего электроустановки напряжением до 1000В и выше?

15.  Какой орган обеспечивает государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное обслуживание электрических установок?

16.  Какую группу по электробезопасности должен быть персонал, обслуживающий электротехнологические установки, ручные электрические машины, передвижные и переносные электроприемники, переносной электроинструмент?

17.  Какую группу по электробезопасности должен иметь руководитель, в непосредственном подчинении которых находится электротехнический персонал?

18. Каковы требования к гражданам перед приемом на работу в качестве электротехнического персонала?

19.  Каковы требования к электротехническому персоналу до допуска к самостоятельной работе?

20.   Какие существуют формы работы с работниками, связанными с обслуживанием электроустановок?

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

21. Какие существуют группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала?

22.  Какие технические мероприятия должны быть выполнены для обеспечения безопасности при выполнении работ в электроустановках, выполняемых со снятием напряжения?

23.  Что включают в себя организационные мероприятия, обеспечивающие электробезопасность?

24.  Кто является ответственным за безопасность при выполнении работ по наряду-допуску?

25.  Какой работник имеет право единоличного осмотра электроустановок?

26.  Каково допустимое расстояние от токоведущих частей, находящихся под напряжением до людей и применяемых ими инструментов и приспособлений?

27.  Каково допустимое расстояние от токоведущих частей, находящихся под напряжением до механизмов и грузоподъемных шин?

28.  Каков общий порядок обеспечения безопасности персонала при работе в электроустановках?

29. Каково определение понятия «распоряжение»? Каков порядок выдачи и оформления распоряжения?

30.  Как осуществляется организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках

31.  Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000 В являются основными и дополнительными?

32.  Какие изолирующие электрозащитные средства в электроустановках напряжением свыше 1000 В являются основными и дополнительными?

33.  Какие средства защиты относятся к средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности?

34. Какие средства защиты от поражения электрическим током
пользуются в электроустановках?

35.   Какие средства индивидуальной защиты применяются в электроустановках?

36.  Каков общий порядок учета, размещения и хранения средств защиты?

37.  Каков порядок контроля за состоянием средств защиты?

38.  Какими эксплуатационными испытаниями подвергают средств защиты?

39.  Для каких целей предназначены переносные заземления?

40.  Каковы виды плакатов и знаков безопасности?

6.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Табл. 6.1 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции (или его части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности в электроснабжении | ПК-3.3, ПК-6.2 | Тестирование (АКР), Опрос |
| 2 | Нормативная документация по электробезопасности | ПК-3.3, ПК-6.2 | Тестирование (АКР), Опрос |
| 3 | Организационные мероприятия в электроустановках | ПК-3.3, ПК-6.2 | Тестирование (АКР), Опрос |
| 4 | Технические мероприятия в электроустановках | ПК-3.3, ПК-6.2 | Тестирование (АКР), Опрос |
| 5 | Меры безопасности при выполнении работ в электроустановках | ПК-3.3, ПК-6.2 | Тестирование (АКР), Опрос |
| 6 | Измерения в электроустановках | ПК-3.3, ПК-6.2 | Тестирование (АКР), Опрос |
| 7 | Переносные электроинструменты | ПК-3.3, ПК-6.2 | Тестирование (АКР), Опрос |
| 8 | Средства защиты | ПК-3.3, ПК-6.2 | Тестирование (АКР), Опрос |

Табл. 6.2 Паспорт фонда оценочных средств промежуточного контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции (или его части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности в электроснабжении | ПК-3.3, ПК-6.2 | перечень вопросов к зачету |
| 2 | Нормативная документация по электробезопасности | ПК-3.3, ПК-6.2 | перечень вопросов к зачету |
| 3 | Организационные мероприятия в электроустановках | ПК-3.3, ПК-6.2 | перечень вопросов к зачету |
| 4 | Технические мероприятия в электроустановках | ПК-3.3, ПК-6.2 | перечень вопросов к зачету |
| 5 | Меры безопасности при выполнении работ в электроустановках | ПК-3.3, ПК-6.2 | перечень вопросов к зачету |
| 6 | Измерения в электроустановках | ПК-3.3, ПК-6.2 | перечень вопросов к зачету |
| 7 | Переносные электроинструменты | ПК-3.3, ПК-6.2 | перечень вопросов к зачету |
| 8 | Средства защиты | ПК-3.3, ПК-6.2 | перечень вопросов к зачету |

Табл. 6.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| Сумма баллов ПК ПК – промежуточный контроль (зачет, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет, если:

- при подготовке к зачету студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 6.4.  Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (тестирование)

| № разделов дисциплин из п. 4 | Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПК-3.3, ПК-6.2 | № 1-25 | 37-32 | 31-24 | 23-18 | <18 |
| Сумма баллов ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 95(100 | 80-90 | 60-75 | менее 60 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 25 |  |

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

«Отлично» (зачтено) (высокий уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» (зачтено) (продвинутый уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» (зачтено) (пороговый уровень) - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» (незачтено) - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

7. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 23 | 23 | 24 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 23 | 46 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |