МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра «Лесное хозяйство и деревообработка»

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

_____________Л. А. Гурьева

«_____»_____________20__ год

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по дисциплине

«ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ», Б1.В.ДВ.04.01

Наименование ООП ВО: Автоматизация технологических процессов и производств

Направление подготовки:

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств

Направленность (профиль): Автоматизация технологических процессов и производств

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: для всех форм обучения

Сыктывкар 20___

Методические указания составлены с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 года, № 200

рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «Химическая технология и техносферная безопасность» «_____» _________________ 20____ г., протокол № ___.

Разработчик:

к.х.н., доцент  кафедры ХТиТБ                     ______________________            И. В. Логинова

(должность, кафедра)                                                                   (подпись)	                (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой

«Химическая технология и техносферная безопасность»  _______________  В. А. Дёмин

(название кафедры)	                                                                     (подпись)	         (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой «Физика и автоматизация технологических

процессов и производств»                                     ____________         Ф. Ф. Асадуллин

Декан транспортно-технологического

факультета                                                                     ________________           А. А. Самородницкий

Содержание

| 1 | Цели и задачи дисциплины….…………………………………………………….… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место дисциплины в структуре ООП ВО …………………………………………. | 4 |
| 3 | Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ………….. | 4 |
| 4 | Методические указания для студентов по освоению дисциплины …………….… | 4 |
| 5 | Методические указания по контролю знаний студентов………………………… | 18 |
| 6 | Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний студентов …………… | 22 |
| 7 | Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов……………………… | 24 |
| 8 | Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины …………………………………………………………………. | 24 |
| 9 | Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса ……………………………………………………………. | 24 |
| 10 | Материально-техническое обеспечение дисциплины …………………………… | 26 |
| 11 | Перечень основной и дополнительной учебной литературы …………………… | 27 |

1. Цели и задачи дисциплины: подготовка бакалавров по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств»  в области химической переработки древесины и технологии лесохимических производств.

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих задач:

- использование знаний о технологическом процессе в подборе основного и вспомогательного оборудования;

- усвоение правил и норм размещения оборудования на химическом предприятии;

- грамотный подбор оборудования, в зависимости от параметров технологического процесса.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:

Дисциплина «Технология и оборудование лесохимических производств» относится к вариативной части учебного плана, является дисциплиной по выбору.

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплины «Химия».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью участвовать в работах по практическому техническому оснащению рабочих мест, размещению основного и вспомогательного оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, а также по их внедрению на производстве (ПК-30)

- В результате освоения компетенции ПК-30 студент должен:

знать: предназначение оборудования, эксплуатируемое  на конкретном производственном участке,  технические характеристики оборудования и программное обеспечение производственного процесса, способы безопасной эксплуатации оборудования

уметь: определять возможные неполадки оборудования и следить за его состоянием и периодичностью ремонтов

владеть: навыками пользования технической литературой по принципам работы того или иного оборудования и методами устранения неполадок

4. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Самостоятельное изучение теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к экзамену, а также к практическим занятиям.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

| Тематика лекционных занятий | Тематика самостоятельной работы (детализация) |
| --- | --- |
| Основные лесохимические производства. Пиролизное производство | Проработка материала по учебной литературе. Основные лесохимические производства. Стадии процесса пиролиза древесины. Режимные параметры. Аппараты для пиролиза, классификация пиролизных установок, конструкция вертикальной реторты, принцип работы стационарной выжигательной печи, конструкция тоннельной вагонной реторты. |
| Уксусно-кислотное производство | Проработка материала по учебной литературе. Основные стадии получение лесохимической уксусной кислоты. Способы извлечения уксусной кислоты из жижки, схема обесспиртовывающего аппарата, классификация экстракторов, принцип работы аппаратов для обессмоливания жижки. |
| Канифольно-терпентинное производство | Проработка материала по учебной литературе. Прием и подготовка сырья. Продукты переработки живицы. Влияние материала, из которого изготовлено оборудование на качество канифоли. Конструкция отстойников канифоли. Охлаждение и розлив канифоли. |
| Канифольно-экстракционное производство | Проработка материала по учебной литературе. Основные стадии канифольно-экстракционного производства. Принцип действия экстракторов периодического и непрерывного действия, классификация экстракторов, аппараты для упаривания канифоли. |
| Дрожжевое производство | Проработка материала по учебной литературе. Стадии дрожжевого производства. Основное технологическое оборудование. Конструкции дрожжерастительного аппарата. Конструкция аппарата для сгущения массы. Сушка дрожжей. |
| Гидролизное производство | Проработка материала по учебной литературе. Стадии процесса гидролиза. Конструкции гидролизаппарата. Принцип работы циклона. Виды испарителей гидролизата. |
| Вспомогательное оборудование лесохимических производств | Проработка материала по учебной литературе. Классификация насосов, области их применения. Классификация теплообменников. Классификация аппаратов для перемещения газов. Классификацию сушилок. Конструктивные особенности перемешивающих устройств. |
| Конструкционные материалы | Проработка материала по учебной литературе. Требования, предъявляемые к химической аппаратуре. Скорость коррозии. Преимущественное использование металлов как материалов для изготовления аппаратуры. Применение в технике сталей различных марок. Использование пластмасс в химической промышленности. |

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям

Включает проработку и анализ теоретического материала к практическим занятиям. Самоконтроль по теме практического занятия осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий.

Практическое занятие № 1

Аппараты для термического разложения древесины

Рассматриваемые вопросы:

1. Понятие пиролиза древесины

2. Стадии процесса пиролиза древесины. Режимные параметры

3. Древесный уголь как твердый продукт пиролиза

4. Подготовка сырья к пиролизу

5. Классификация аппаратов для термического разложения древесины. Их достоинства и недостатки

6. Реторта. Отличие реторты от печей

7. Марки древесного угля. Нормативно-техническая документация на его производство

Решение задач:

Расчет размера сушилки к реторте

Исходные данные:

Производительность 74000 м3/год;

Состав сырья по породам – береза 90%, осина 10%;

Влажность сырья (относительная) до сушки 45%, после 15%;

Насыпной объем чурки 0,63 м3/м3;

Температура теплоносителя на входе 230С, на выходе 110С;

Время пребывания древесины в сушилке 12 ч;

Температура чурки на выходе 95С;

Режим работы непрерывный, 330 дней в году, 24 ч/сут, 7920 ч/год.

1. Часовая производительность сушилки: 74000 : 7920 = 9,34  10 м3/ч.

2. Объем сушилки:

Выбираем типовую сушилку диаметром 4000 мм, активной высотой 17 м, объем 213,5 м3.

3. Масса 1 м3 при влажности 45% древесины березы 954 кг, осины 759 кг. Средневзвешенная масса 1 м3 равна 934  0,9 + 759  0,1 = 934 кг/м3, в том числе а.с.д.

934  0,55 = 514 кг и воды 934  0,45 = 420 кг.

Таким образом, в сушилку поступает а.с.д. 5140 кг/ч и воды 4200 кг/ч.

4. Количество воды испаряемой в сушилке. Начальное количество воды 420 кг/м3, конечное 514  0,15 : 0,85 = 91 кг/м3. Подлежит испарению 420 – 91 = 329 кг/м3, или 3290 кг/ч.

5. Расход тепла в зимний период, принимая температуру расчетную температуру воздуха -20С.

Тепло расходуется, кДж/ч:

- на нагревание льда в древесине от -20 С до 0 С (теплоемкость льда 2 кДж/кгК)

4200  20  2 = 168000;

- на таянье льда (теплота плавления 332 кДж/кг) 4200  332 = 1394400;

- на нагревание а.с.д. от -20 С до +95 С, т.е. на 115 С (теплоемкость а.с.д. в этом интервале около 1,4 кДж/кг) 5140  115  1,4 = 827540;

- на нагревание воды до температуры кипения (теплоемкость 4,2 кДж/кг)

4200  100 4,2 = 1764000;

- на разрыв связи испаряемой воды с древесиной (энергия связи 75 кДж/кг)

3290 75 = 246750;

- на испарение воды (теплота парообразования 2257 кДж/кг) 3290  2257 = 7425530;

- на перегрев паров воды со 100 до 110 С, т.е. на 10 С (теплоемкость 2 кДж/кгК)

3290  10  2 = 65800;

Суммарный расход тепла 11892020 кДж/ч, а учетом 10 % потерь в окружающую среду 11892020 : 0,9 = 13213350 кДж/ч = 13,2 ГкДж/ч.

Аналогичный расчет для летнего периода, принимая температуру расчетную температуру воздуха 10С и величину потерь 5%, получим 10,5 ГкДж/ч.

6. Потребность в печном топливе. В качестве топлива выбираем соляровое масло, его теплота сгорания 42600 кДж/кг = 0,0426 ГкДж/кг. Коэффициенты полезного действия топки и трубопроводов в зимний период принимаем 0,78, в летний 0,85.потребность в топливе в зимний период

В летний период

Если принять выход а.с. угля в вертикальной непрерывно действующей реторте 25% от а.с.д., т.е. в данном случае 5140  0,25 : 1000 = 1,285 т/ч, то среднегодовой расход тепла на сушку древесины в пересчете на уголь составит

Практическое занятие № 2

Оборудование уксусно-кислотного производства

Рассматриваемые вопросы:

1. Жидкие продукты пиролиза

2. Получение лесохимической уксусной кислоты

3. Оборудование уксусно-кислотного производства

4. ГОСТ 6968-76.

Решение задач:

Пример расчета экстрактора

Требуемая степень извлечения (экстракции) уксусной кислоты из ее водного раствора Е=0,96; константа распределения кислоты между экстрактом и рафинатом D0 = 0,80; соотношение объемов органического экстрагента и водного раствора кислоты Va : Vв = 1,5; искомое число необходимых теоретических ступеней экстракции

При КПД полок экстрактора 0,3 необходимо иметь в экстракторе полок N = 14 шт.; высота эквивалентная одной теоретической полке экстрактора ВЭТП = 0,60 м; высота активной зоны противоточного экстрактора H = N  ВЭТП = 14  0,60 = 8,4 м; высота отстойных зон в экстракторе (верх и низ) h = 1,4 + 1,2 = 2,6 м; общая высота корпуса экстрактора H + h = 8,4 + 2,6 = 11 м.

При диаметре экстрактора D = 1,1 м, площади его сечения S = 0,95 м2 и условной линейной скорости нисходящего потока раствора кислоты w = 10 м/ч через него можно пропустить кислой воды Q = S w = 0,95  10 = 9,5 м3/ч.

Практическое занятие № 3

Оборудование канифольно-терпентинного производства

Рассматриваемые вопросы:

1. Живица, ее сбор

2. Состав живицы

3. Основные продукты переработки живицы

4. Камфара. Получение. Применение

5. Сырье для медицинской камфары

Решение задач:

Расчет канифолеварочной колонны

Принимаем, что в верхней части колонны поддерживается температура 120 °С, а в нижней 173 °С. Терпентин поступает в колонну подогретым до 120°С. Производительность колонны по канифоли 100 т/сут, или 4200 кг/ч. Колонна работает при атмосферном давлении, изменение давления на тарелках вследствие их гидростатического и гидродинамического сопротивления не учитывается. В качестве греющего пара используется пар давлением 1 МПа и температурой 180 °С. Коэффициент теплопередачи от глухого пара к канифоли (терпентину) 1465 кДж/(м2ч К), теплоемкость канифоли 2,1 кДж/(кг-К), теплота испарения скипидара и других летучих веществ 335 кДж/кг.

Канифоль, уходящая из колонны, имеет температуру 173 °С и содержит 0,2 % летучих веществ. Изменение температуры острого пара и обусловленное этим изменение его теплосодержания данным расчетом не учитываем.

В качестве первого приближения принимаем, что колонна будет иметь 6 тарелок и температура жидкости на соседних тарелках отличается на 10°С. Количество терпентина, поступающего в колонну в течение 1 ч, равно

В том числе канифоли 4200 кг, скипидара 9800 г. Количество острого водяного пара, проходящего через все тарелки, одинаково и определяется равновесным составом паров, отбираемых с верхней тарелки. Ранее было показано, что при температуре 120 °С расход острого водяного пара равен 0,26 кг на 1 кг скипидара.

В рассматриваемом примере расход острого водяного пара составит

98000,26 = 2550 кг/ч.

Сделаем расчет колонны с нижней тарелки. По условию канифоль, уходящая из колонны, содержит 0,2 % летучих веществ, или

42000,002= 8,4 кг/ч.

Принимаем, что такое же содержание летучих веществ и на первой (нижней) тарелке, где температура 173 °С.

По ранее приведенному расчету для конца процесса и температуры 173 °С соотношение водяной пар — летучие вещества равно 163:1. Поэтому расходуемые 2550 кг водяного пара увлекут с собой на этой тарелке следующее количество летучих веществ:

2550:163= 15,6 кг/ч.

Жидкость, находящаяся на второй тарелке (снизу), содержит летучих веществ

8,4+15,6 = 24 кг/ч,

а их массовая доля на второй тарелке будет равна

Температура на этой тарелке, согласно принятому условию на 10°С ниже, чем на первой тарелке, или равна 163°С.

Для этих условий упругость паров летучих веществ равна 0,25 кПа. Соотношение в парах составит

Острый пар увлечет с собой 2550:51,8 = 49,2 кг/ч летучих веществ. На третьей тарелке температура равна 153 °С, а массовая доля летучих в жидкости составит

При этих условиях упругость паров летучих веществ равна 1,09 кПа. Соотношение паров на третьей тарелке будет равно

а содержание скипидара 2550:11,8 = 216,1 кг/ч.

Массовая доля скипидара на четвертой тарелке будет равна

При температуре 143°С упругость паров скипидара на этой тарелке составляет 4,7 кПа, а соотношение вода: скипидар будет равно

Пары содержат скипидара 2550:2,63 = 969,6 кг/ч.

Массовая доля скипидара на пятой тарелке

При температуре 133 °С упругость паров равна 21,3 кПа, а соотношение паров на пятой тарелке будет равно

В парах содержится скипидара 2550:0,48 = 5312,5 кг/ч.

На шестой тарелке массовая доля скипидара составит

Практическое занятие № 4

Расчет экстракторов периодического и непрерывного действия

Рассматриваемые вопросы:

1. Основы канифольно-скипидарного производства

2. Пневый осмол. Его виды

3. Живица. Применение

4. Продукты канифольно-скипидарного производства.  Нормативно-технические документы, регламентирующие их производство

Решение задач:

Определить продолжительность процесса и необходимый объем экстрактора для извлечения биологически активных веществ (БАВ) из хвойной лапки бензином. Исходные данные: производительность по сырью 1500 кг/ч, влажность хвойной лапки 45%.содержание БАВ (на сухое вещество)11,9% по массе, степень извлечения БАВ 80%, температура 70 С, экстракция проводится в непрерывно действующем проточном экстракторе. Расход экстрагента 2 кг бензина на 1 кг сухого вещества хвои, 1 кг хвои впитывает 0,4 кг бензина. Плотность БАВ 1100 кг/м3, плотность бензина 760 кг/м3, насыпная плотность хвои 400 кг/м3.

Решение

Рассчитаем массу сухого вещества хвои: Gх = 1500  (1 – 0,45) = 825 кг.

Содержание БАВ в хвое равно: G0 = 825  0,119 = 98,2 кг, масса извлекаемого БАВ

G = 98,2  0,8 = 78,5 кг.

Определяем расход бензина на экстракцию: Lб = 2  825 = 1650 кг, из них впитывается в хвою 825  0,4 = 330 кг. В экстракторе остается 1320 кг бензина (L0).

Расход экстракта L = L0 + G = 1320 + 78,5 = 1398,6 кг. Концентрация экстракта:

Начальная концентрация раствора в порах хвои по окончании пропитки:

Начальная концентрация экстрагента Y0 = 0. Конечная концентрация раствора в порах твердого вещества при условии достижения равновесия и выравнивания концентраций

Ск = С1 = 43,44 кг/м3.

Движущая сила процесса равна:

где  Сб = Сf – Y1; См = Ск – Y0; Сср = 83,96 кг/м3.

Продолжительность процесса τ рассчитываем по уравнению массопередачи:

G = K  F  Сср  τ  Vx, здесь Vx – объем твердой фазы, м3. При экстрагировании из твердой фазы самой трудноопределяемой величиной является поверхность фазового контакта F. Поэтому при обобщении экспериментальных результатов находят произведение K  F, где К – коэффициент массопередачи. При исследовании процесса извлечения БАВ бензином из хвои при температуре от 30 С до 70 С, влажности хвои до 47,5 % и скорости движения растворителя (ω) от 0,0001 до 0,005 м/с получено уравнение:

Продолжительность экстракции:

Рассчитаем геометрический объем аппарата при степени заполнения 0,6, часовой объем хвои:

Выбираем типовой экстрактор НД – 1250, колонны которого имеют диаметр 1000 и 1250 мм, высоту 10960 мм. В этом экстракторе длина горизонтального шнека 2000мм, диаметр 1000 мм, объем загрузочной колонны 0,785  12  8,715 = 6,84 м3,

объем экстракционной колонны 0,785  1,252  10,96 = 13,44 м3,

объем горизонтального звена 0,785  12  2 = 1,57 м3.

Таким образом, общий объем экстрактора 21,85 м3.

Практическое занятие № 5

Оборудование дрожжевого производства

Рассматриваемые вопросы:

1. Производство кормовых белковых дрожжей

2. Технология дрожжевого производства

3. Стадии дрожжевого производства

4. Нормативно-технический документ на производство белковых дрожжей

5. Конструктивные особенности гидролизаппарата

Решение задач:

При конструировании чана принимают:

H=1,1D;     h1 = 0,1D – 0,14D;      h2 = 0,05D – 0,1D,

где: H – высота цилиндрической части бродильного чана:

h1 – высота днища бродильного чана:

h2 – высота крышки бродильного чана:

D – диаметр бродильного чана.

Коэффициент наполнения бродильного чана принимают равным 0,8-0,9.

Количество устанавливаемых бродильных чанов зависит от принятого метода и режима брожения. Так, например, при непрерывно-поточном способе брожения крахмалистого сырья устанавливают восемь чанов, а иногда и более. Кроме того, в начале бродильной батареи устанавливают чан-возбраживатель объемом 25-30% от емкости бродильного чана. Возбраживатель оборудован мешалкой для перемешивания и змеевиком охлаждения, поступающих в него объемов бражки.

Для расчета поверхности охлаждения в бродильном чане количество тепла, передаваемое через поверхность теплообмена охлаждающей воде, определяется по следующему уравнению:

Q = Q1 - (Q2 + Q3) ккал/час,

где: Q1 – общее количество тепла в ккал/час, выделяемое в течение 1 часа интенсивного главного брожения; этому периоду соответствует понижение концентрации бражки приблизительно на 1˚ по сахарометру;

Q2 – потери тепла в окружающую среду стенками бродильного чана в ккал/час;

Q3 – потери тепла за счет испарения в ккал/час.

Примерный расчет бродильного чана

Требуется рассчитать поверхность теплообмена бродильного чана и расход воды на охлаждение.

Данные для расчета. В один бродильный чан сливается 180 т заторной массы. Начальная температура охлаждающей воды 10°С, конечная температура отходящей воды на 8°С ниже высшей температуры бражки.

При этих условиях объем бродильного чана:

где: 1,076 – удельный вес сладкого сусла в т/м3,

0,87 – степень наполнения чана.

Определение количества тепла, выделяемого при брожении.

В период главного брожения, когда оно протекает наиболее интенсивно, примем, что в течение часа концентрация бражки снижается на 1° сахарометра. Следовательно, в течение 1 часа сбраживается сахара

где 180 – количество заторной массы, заливаемой в один бродильный чан, в т.

Известно, что при сбраживании 1 кг мальтозы выделяется 146,6 ккал тепла. Следовательно, при сбраживании 1800 кг сахара в течение часа выделится следующее количество тепла:

Q1 = 1800  146,6 = 264 000 ккал/час.

Определение количества тепла, теряемого в окружающую среду через стенки бродильного чана.

Это количество тепла определяют по такой формуле:

Q2 = F  ас  (tcm - tв)  ккал/час,

где: F – поверхность излучения, равная 180 м2;

t – температура наружной поверхности стенки; для периода наибольшего подъема температуры брожения принимаем tcm = 27°;

tв – температура окружающего воздуха; принимаем tв = 15 ;

ас – коэффициент суммарной теплоотдачи, определяем его по такой формуле:

ккал/м3часС

ккал/м3часС

где:  С = 4,71 – коэффициент лучеиспускания для стальной стенки.

Таким образом, потеря тепла в окружающую среду в течение часа

Q2 = 180  7  (27— 15) + 15000 ккал/час.

Потери тепла за счет испарения.

Примем эту потерю 6% от общего количества тепла, выделяемого при брожении, т. е.

Q3 = 264 000  0,06 = 15 840 ккал/час.

Таким образом, на нагрев бродящей массы остается тепла:

264 000 - (15 000+ 15840) = 233 160 ккал/час.

Рассчитаем поверхность холодильника на случай, когда в течение часа потребуется отнять все это количество тепла, т. е. Q3 = 233 160 ккал\час.

Определение  средней разности температур

При расчете поверхности охлаждения принимаем, что в период наиболее интенсивного брожения температура бражки поддерживается постоянной и равной 29°С. Все выделяющееся при этом тепло удаляется охлаждающими змеевиками (теплообменниками) и теряется на испарение в окружающую среду.

По условию температура воды, поступающей на охлаждение, равна 10°С, температура отходящей воды составляет 29 - 8 = 21°С.

Следовательно, за весь период охлаждения средняя разность температур определится следующим образом:

| 29° |  | 29° |
| --- | --- | --- |
|  | бражка |  |
| 21° |  | 10° |
|  | Вода |  |
| 8° |  | 19° |

Расход охлаждающей воды составит

Принимаем диаметр змеевика 70/76 мм. Площадь живого сечения змеевика будет

0,785  0,07² = 0,0038 м².

Если установить два змеевика, то скорость движения воды в каждом змеевике

Определение коэффициента теплопередачи R.

Коэффициент теплопередачи R зависит от величины коэффициентов теплоотдачи от бродящей массы к стенке змеевика а1 и от стенки змеевика к воде а2.

Опубликованных данных о значении физических констант для бродящей массы, необходимых для определения СИ, не имеется. Рассчитать эти константы трудно, так как состав бродящей массы весьма сложен. Кроме того, условия теплопередачи сильно усложняются обильным выделением пузырьков углекислого газа.

Ориентировочно можно принять значение коэффициента а1 равным 600 ккал/м2часС.

а2 для трубки в виде змеевика находим по эмпирическому уравнению:

а2 = а2´  (1 + 1,77  d / R)

где:  а2´ – коэффициент теплоотдачи от прямой трубы к воде;

d – внутренний диаметр трубки змеевика, равный 0,07 м;

r – радиус кривизны змеевика, принимаемый нами равным 2,25 м,

W = 0,8 м/сек;

λ = 0,5 ккал/мчас°С;

с = 1 ккал/кг°С;

ρ =0,0001 кгсек/м²;

μ =102 кгсек/м².

Подставляя в последнюю формулу числовые значения, получим:

Таким образом, коэффициент теплоотдачи стенки змеевика к воде

Коэффициент теплопередачи

Учитывая загрязнение поверхности змеевикового теплообменника со стороны воды, для расчета принимаем R = 400 ккал/м2часС.

Поверхность охлаждения змеевикового теплообменника

Общая длина трубок обеих секций холодильника (змеевикового теплообменника)

L = F / π  dcp = 200 м.

Определим длину витка змеевикового теплообменника по следующей формуле:

где: l – длина одного витка в м;

d3 – диаметр витка змеевикового теплообменника, равный 4,5 м;

h – шаг витка, равный 0,175 м.

Следовательно, общее число витков в двух секциях трубчатого теплообменника

Z = 200 / 14,2 = 14.

При непрерывно-поточном брожении змеевики устанавливают только в первых двух чанах, где происходит процесс главного брожения, в остальных чанах происходит процесс дображивания не сопровождающийся выделением теплоты, поэтому змеевики (теплообменники) не устанавливают.

Практическое занятие № 6

Расчет гидролизаппарата

Рассматриваемые вопросы:

1. Суть процесса гидролиза

2. Сырье для гидролиза

3. Смысл теории гидролиза растительного сырья

4. Гидролизаппарат, его конструкционные особенности

5. Условия проведения гидролиза

Решение задач:

- Рассчитать количество гидролизаппаратов для выработки 60000 тонн дрожжей в год.

- Рассчитать материальный и тепловой балансы одной варки.

Исходные данные

| Наименование, размерность | Обозначение | Величина |
| --- | --- | --- |
| Номинальный объем гидролизаппарата, м3 Рабочий объем, м3 Удельная плотность загрузки сырья, т абс.сухой древесины, м3 Оборот гидролизаппарата, мин Влажность, % товарных дрожжей сырья лигнина Температура сырья, С Гидромодуль загрузки, т/т Гидромодуль перколяции, т/т Температура варочной смеси на пропитку, С Теплоемкость варочной смеси, кДж/(кгК) Энтальпия греющего пара, кДж/кг Температура в аппарате к концу прогрева, С Выход лигнина от абс. сухого сырья, % Температура лигнина после «выстрела», С Энтальпия паров самоиспарения, кДж/кг Температура варочной кислоты на перколяцию, С Выход РВ от абс. сухого сырья, % Выход дрожжей от РВ, % Удельная теплоемкость, кДж/(кгК) сырья гидролизата | V Vp Ρн τo ω1 ω2 ω3 t1 t2 c0 i1 t3 х3 t4 i2 t5 x1 x2 c1 c2 | 80 64,5 0,155 240 10 50 65 10 2,5 6 90 4,19 2800 145 40 105 2687 190 48 50 1,47 4,02 |

Решение

Необходимое число гидролизаппаратов определим по формуле:

Примем 12 шт (345 – число рабочих дней в году).

Количество резервных гидролизаппаратов:

Примем 3 шт (70 – резервное время (дни) проведения ППР для футерованных гидролизаппаратов). Всего требуется установить 15 аппаратов.

Рассчитаем материальный и тепловой баланс одной варки.

Приход.

Масса сырья, загружаемого в аппарат с учетом влаги,

В том числе масса абс. сухой древесины, та.с.=10 т, масса влаги в сырье тв.=10 т. Теплота подаваемая с сырьем:

Масса варочной смеси, поступающей на смачивание, равна: т2 = та.с.  2,5 = 25 т. Теплота, поступающая с варочной смесью, Q2 = m2  c0  t2 = 25  4,19  90  103 = 9428  103 кДж.

Масса пара, подаваемого на нагрев смеси:

Теплота с паром Q3 = D  i1 = 6,12  103  2800 = 17136  103 кДж.

Масса варочной кислоты, подаваемой на перколяцию, т3 = та.с. 6 = 60 т. Теплота, поступающая с варочной кислотой Q4 = m3  c0  t3 = 60  103  4,19  190 = 47766  103 кДж.

Содержимое гидролизаппарата к началу перколяции 20 + 25 + 6,12 = 51.12 т.

Рассчитаем температуру гидролизата:

Расход.

Массу абс. сухого лигнина:

Масса влажного лигнина после «выстрела»:

Масса влаги в лигнине т4 = 7,43 т.

Теплота влажного лигнина:

Масса паров самоиспарения при «выстреле»:

Откуда хв =1,22.

Теплота паров самоиспарения Q6 = xв  i2 = 1,22  2687 103  = 3278  103 кДж.

Масса гидролизата ровна: т7 = (51,12 + 60) – 11,43 – 1,22 =99,15 т.

Теплота гидролизата

Результаты расчета сведены в таблицу.

Сводная таблица материального и теплового балансов одной варки

| Приход | Масса, т | Теплота, МДж | Расход | Масса, т | Теплота, МДж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырье в т. ч. абс. сухое Смесь на пропитку Варочная кислота на перколяцию Пар на прогрев смеси | 20 10 25 60 6,12 | 567 9428 47766 17136 | Лигнин в т. ч. абс. сухой Пары самоиспарения Гидролизат | 11,43 4 1,22 98,47 | 3886 3278 67759 |
| Всего | 111,12 | 74897 |  | 111,12 | 74923 |

Невязка теплового баланса составляет 0,035%, что допустимо при технических расчетах.

Практическое занятие № 7

Расчет вспомогательного оборудования

Рассматриваемые вопросы:

1. Расчет вспомогательного оборудования (экстракторы, флорентины, теплообменники, бассейны, гидрозатворы)

Решение задач:

Во флорентину при температуре 30С поступает 4 т/ч смеси скипидара с водой при соотношении компонентов 1:2. Определить размеры аппарата и положение сливных патрубков, если необходимое время пребывания в ней веществ 0,5 ч.

Решение

Находим объемы компонентов смеси, находящиеся во флорентине:

- скипидара:

- воды:

Общий объем смеси: V = Vск + Vв = 0,783 + 1,24 = 2,023 м3.

Примем объем аппарата Vфл = 2,5 м3. Для флорентин H/D = 1,5…..8, мы примем H = 3D.

Принимаем D = 1000 мм.  Находим высоту аппарата.

Далее определяем Нск и Нв.

Следовательно, Нск = hск + hв = 1,0 + 1,58 = 2,58 м.

hск  ρск  g + hв  ρв  g = Нв  ρв  g, отсюда

Таким образом, Vфл = 2,5 м3, D = 1,0 м, Нск = 2,58 м, Нв = 2,44 м.

Практическое занятие № 8

Выбор конструкционных материалов

Рассматриваемые вопросы:

1. Требования к конструкционным материалам

2. Виды пластмасс, применяющихся в изготовлении технологического оборудования

3. Неметаллические материалы

4. Сравнительную характеристику сталей и чугунов

5. Роль металлов в современной технике

Решение задач:

Выберите марку цветного сплава для изготовления ряда деталей ректификационной колонны. Укажите состав и характеристики механических свойств сплава после термической обработки. Опишите способ упрочнения этого сплава и объясните природу упрочнения.

Решение

Сплавы Д16. В конструкциях средней и повышенной прочности, требующих повышенной долговечности при переменных нагрузках; в строительных конструкциях, не требующих высокой коррозионной стойкости, для изготовления ферм, а также для различных высоконагружаемых деталей и элементов-конструкций, за исключением штамповок и поковок. Ставится в конструкциях, работающих при температуре до 250° С.

Сплав Д16 - наиболее распространенный сплав. Относится к системе Аl - Cu - Mg - Mn . Он интенсивно упрочняется термической обработкой. Сплав хорошо деформируется в горячем и холодном состоянии. Горячая деформация возможна в широком интервале температур от 350 0 до 450 ° C. Деформации при комнатной температуре сплав может подвергаться как в отожженном, так и в закаленном состоянии. Механические свойства полуфабрикатов после закалки и естественного старения в значительной мере зависят от условий предварительной обработки. Сплав Д16 удовлетворительно сваривается.

Сплав Д16 обладает более высокими пластическими характеристиками и жаропрочностью. При сварке термически упрочняемых сплавов сварной шов и околошовная зона значительно ослабляются, отчего снижается коррозионная стойкость. Поэтому сплавы этой группы относятся к несвариваемым. Сборку конструкций из этих сплавов осуществляют при помощи заклепочных и реже - болтовых соединений. Для производства профилей, применяемых при изготовлении тяжелонагруженных конструкций, используют сплав Д16.

Сплав Д16 в качестве ковочного не используют, но выпускают в широком ассортименте в виде прессованных и катаных изделий.

Упрочнение дуралюминов Д16 при термической обработке достигается в результате образования зон Гинье-Перстона сложного состава или упрочняющих фаз CuAl2, Al2CuMg. Именно поэтому медь и магний в дуралюминах является главными легирующими компонентами, определяющими природу сплава.

Методические рекомендации по выполнению домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки;

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на консультации перед экзаменом.

Требования к оформлению контрольной работы: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -12, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине; листы контрольной работы скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема контрольной работы, ФИО студента.

Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

5. Методические указания по контролю знаний студентов

5.1 Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных и практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  контрольной работы и тестирования (аудиторная контрольная работа) по пройденному материалу.

Контрольная работа (для всех форм обучения)

Контрольная работа носит описательный характер, задание выбирается по последней цифре зачетной книжки.

Контрольная  работа должна содержать:

- Введение

- Характеристику исходного сырья, используемого в данном производстве

- Характеристику и области применения выпускаемой продукции

- Описание общей технологической схемы производства

- Чертеж технологической схемы производства

- Краткое описание принципа работы основного оборудования

- Расчет основного оборудования (аппарата)

- Список используемой литературы

Тематика контрольных работ

  - Пиролизное производство древесного угля

  - Производство уксусной кислоты из пиролизной жижки

  - Производство канифоли и скипидара из живицы

  - Производство канифоли и скипидара из пневого осмола

  - Производство талловых продуктов из сульфатных щелоков

  - Производство ацетатных растворителей

  - Формалиновое производство

  - Переработка древесной зелени

  - Гидролизно-дрожжевое производство

  - Гидролизно-спиртовое производство

  - Гидролизно-фурфурольное производство

  - Производство пищевого ксилита

  - Производство сульфатной целлюлозы

  - Производство сульфитной целлюлозы

  - Переработка древесных смол

  - Переработка сульфитных щелоков

Тестирование

Каждый вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и практическим занятиям.  Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и практическим занятиям.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы (АКР)

на тему: «Конструкционные материалы»

для студентов очной формы обучения

1. Сталь это -

2. Расшифруйте: 20ХГ6Ш и 15ТН3А

3. Сколько групп в классификации коррозионной стойкости?

4. Перечислите цветные металлы, используемые для производства оборудования

5. К какому классу материалов относятся:

Асбест ______________________ Фаолит _____________________________

Свинец _____________________ Латунь ______________________________

Полиэтилен _________________ Эмаль _______________________________

Диабаз _____________________ Медь ________________________________

6. Для чего служат набивочные и прокладочные материалы?

7. Чугун это -

8. Перечислите недостатки хромистых сталей.

9. В чем измеряется жаростойкость материалов?

10. Что такое биметаллы?

11. Укажите температурные пределы применения пластмасс:

Фаолит _________________________ Полиэтилен_______________________

Винипласт ______________________Полипропилен______________________

Фторопласт______________________Резина___________________________

12. Укажите отличия и сходства между набивочными и прокладочными материалами.

13. Какой материал применяется для изготовления оборудования во взрывоопасных цехах?

Примерный вариант аудиторной контрольной работы (АКР)

для студентов заочной формы обучения

1. Сырьем для гидролизной и лесохимической промышленности является:

Варианты ответов:

1) Деловая древесина: 2) Древесные отходы; 3) Сосновые пни;

4) Отходы бумажного производства; 5) Кора; 6) Живица; 7) Древесная зелень

2. Пиролиз древесины – это…

Варианты ответов:

1) Окислительный процесс растительных сахаров до высших окислов

2) Процесс термодеструкции высокомолекулярных компонентов древесины с образованием низкомолекулярных продуктов

3) Процесс сжигания растительного сырья

4) Процесс варки древесины

3. В процесс пиролиза древесины входят стадии:

Варианты ответов:

1) Распиловки древесины; 2) Сушка древесины; 3) Распад древесины; 4) Прокалка угля

5) Фасовка угля

4. К основным товарным продуктам пиролиза относятся:

Варианты ответов:

1) Скипидар; 2) Древесный уголь; 3) Смолы; 4) Канифоль; 5) Жижка;

6) Неконденсируемые газы

5. Пиролиз древесины проводят в:

Варианты ответов: 1) Ретортах; 2) Топках; 3) Варочных котлах;

4) Углевыжигательных печах; 5) Ректификационных колоннах

6. Сырьем для канифольно-терпентинного производства является:

Варианты ответов: 1) Живица; 2) Пневый осмол; 3) Скипидар-сырец

7. Сырьем для канифольно-экстракционного производства является:

Варианты ответов: 1) Живица; 2) Пневый осмол; 3) Скипидар-сырец

8. Из древесной зелени получают:

Варианты ответов: 1) Витаминную муку; 2) Эфирное масло; 3) Хвойный экстракт;

4) Кормовые дрожжи; 5) Хлорофиллокаротиновую пасту; 6) Провитаминный концентрат

9. Из древесной коры получают:

Варианты ответов: 1) Витаминная мука; 2) Танниды; 3) Кормовые дрожжи;

4) Дубильные вещества; 5) Провитаминный концентрат

10. Производство ацетатных растворителей основано на реакции:

Варианты ответов: 1) Окисления; 2) Гидролиза; 3) Этерификации; 5) Полимеризации;

11. Формалин в промышленности получают:

Варианты ответов: 1) Ректификацией этилового спирта; 2) Гидратацией метана;

3) Дегидрогенизацией метилового спирта в присутствии серебряного катализатора;

4) Дегидрогенизацией этилового спирта в присутствии серебряного катализатора

12. Фитостерин получают из:

Варианты ответов: 1) Живицы; 2) Сульфатного мыла; 3) Таллового масла;

4) Древесной зелени

13. В состав белого щелока входит:

Варианты ответов: 1) NaOH – Едкий натр; 2) Na2S – Сульфид натрия;

3) Н2SO4 – Серная кислота; 4) Na2CO3 – Сода; 5) Na2SO4 – Сульфат натрия

14. В состав сульфитной кислоты входит:

Варианты ответов: 1) Ca(HSO3)2 – Гидросульфит кальция; 2) SO2 – Диоксид серы;

3) Н2SO3 – Сернистая кислота; 4) CaSO3  – Сульфит кальция

15. Основными стадиями получения товарных дрожжей являются:

Варианты ответов: 1) Выращивание; 2) Промывка; 3) Выделение дрожжей из бражки;

4) Обезвоживание; 5) Сушка; 6) Фасовка

16. Этиловый спирт получают переработкой:

Варианты ответов: 1) Гексозных моносахаридов; 2) Пентозных моносахаридов;

3) Полисахаридов

17. Продуктами гидролизного производства являются:

Варианты ответов: 1) Кормовые белковые дрожжи; 2) Фурфурол; 3) Таловое масло;

4) Этиловый спирт; 5)Углекислота

18. Порошковый способ извлечения уксусной кислоты из жижки основан на:

Варианты ответов: 1) Связывание кислот известью;

2) Различной растворимости уксусной кислоты и воды в экстрагенте;

3) Избирательной способности веществ перегоняться в смеси с водой

19. К модифицированным древесным смолам относятся:

Варианты ответов: 1) СДО; 2) ЛДС; 3) МКЦ; 4) СДХО; 5) ЛХД ; 7) ХТММ

20. Физический смысл экстракции:

Варианты ответов: 1) Растворимость извлекаемого вещества в экстрагенте;

2) Переход извлекаемого вещества из одной фазы в другую при их взаимном соприкосновении;

3) Выделение экстрагируемых веществ из смеси

5.2 Промежуточный контроль (для всех форм обучения)

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Перечень тем учебной программы для подготовки к экзамену

- Технология пиролизных производств

- Технология уксусно-кислотных производств

- Технология канифольно-терпентинного производства

- Технология канифольно-экстракционного производства

- Технология получения таллового масла – сырца

- Технология производства этилацетата

- Технология формалинового производства

- Производство биологически активных препаратов

- Технология дрожжевого производства

- Технология гидролизного производства

- Очистка черной кислоты

- Углевыжигательные печи марки УВП-5А

- Углевыжигательные печи марки «Свердлеспром – 3»

- Тоннельные стальные вагонные реторты

- Тоннельные кирпичные вагонные реторты

- Вертикальные циркулярные шахтные реторты

- Отстойник для жижки

- Обесспиртовывающий аппарат

- Выпарной аппарат

- Экстрактор

- Эфироводный аппарат

- Эфирокислотный аппарат

- Флорентина

- Аппарат для разложения уксусно-кальциевого порошка

- Теплообменники

- Насосы для перекачки живици (бетононасосы)

- Загрузочный винтовой конвейер

- Цепной элеватор

- Плавильник периодического действия

- Плавильник непрерывного действия

- Отстойник

- Барабанный охладитель канифоли

- Рубительные машины

- Дробилка

- Экстрактор фирмы «ЦЕКОП»

- Экстрактор  Нейво-Рудянского завода

- Роторно-пленочный испаритель

- Инокулятор

- Гидролизаппарат

- Конструкционные материалы. Стали. Сплавы на основе сталей. Коррозионная стойкость статей

- Конструкционные материалы. Жаропрочность сталей. Чугун

- Конструкционные материалы. Цветные металлы. Сплавы на основе цветных металлов

- Конструкционные материалы. Пластмассы (полиэтилен, фторопласт-4). Пластмассы (фаолит, винипласт)

- Конструкционные материалы. Неорганические материалы (стекла, эмали). Неорганические материалы (андезит, асбест, диабат)

- Конструкционные материалы. Угольно-графитовые материалы. Набивочные материалы. Прокладочные материалы

6. Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний студентов

Табл. 6.1 - Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (тестирование) для очной формы обучения

| № разделов дисциплин из табл. 5.1 | Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | ПК-30 | № 1-13 | 12-13 | 11-12 | 9-10 | 9 |
| Сумма баллов *ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 6570 | 50-64 | 40-49 | менее 40 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 13 |  |

Табл. 6.2 - Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (тестирование) для заочной формы обучения

| № разделов дисциплин из табл. 6.1 | Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-8 | ПК-30 | № 1-20 | 19-20 | 17-19 | 15-16 | менее 15 |
| Сумма баллов *ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 6570 | 50-64 | 40-49 | менее 40 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 20 |  |

Табл. 6.3 - Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля для всех форм обучения (контрольная работа)

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 60-70 | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов |
| 50-60 | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов |
| 40-50 | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности |
| Менее 40 (с правом повторной пересдачи) | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за контрольную работу, если:

- при подготовке и написании работы студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 6.4 - Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля (для всех форм обучения)

| Сумма баллов ПК *ПК – промежуточный контроль (экзамен, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

«Отлично» (высокий уровень) - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» (продвинутый уровень) - теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий.

«Удовлетворительно» (пороговый уровень) - теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

7. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 10 | 10 | 20 |
| Тестовый контроль | 10 | 10 | 20 |
| Практические занятия | 10 | 10 | 20 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период: | 35 | 35 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 35 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

8. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 3 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 4 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 5 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |

Для использования в образовательном процессе имеется:

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Технология и оборудование лесохимических производств» используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNULGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Компьютерные классы |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNUGPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редакторGimp | Лицензия GNULGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схемFluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине «Технология и оборудование лесохимических производств» задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или № договора (соглашения) на пользование |  |
| Учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | Кабинет «Учебная аудитория для курсового проектирования», ул. Ленина, д. 39, каб. №301-1, 207-2, 321-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №316-1 |

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1. Демин, В. А. Технология и оборудование лесохимических производств [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направлений бакалавриата 240100.62 «Химическая технология», 220400.62 «Управление в технических системах», 220700.62 «Автоматизация технологических процессов и производств» и специальности 220301 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / В. А. Демин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. ЦБП, лесохимии и промышленной экологии. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001276.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Горобец, А. И. Недревесная продукция леса. Основы лесохимических производств [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. И. Горобец ; Изд-во «Лань» (ЭБС). – Воронеж : ВГЛТУ, 2012. – 82 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4079.

- Щербакова, Т. П. Технологическое оборудование ЦБП [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов специальности 220301 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» всех форм обучения : самостоятельное электронное издание / Т. П. Щербакова, Н. Ф. Пестова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. ЦБП, лесохимии и промышленной экологии. - Сыктывкар : СЛИ, 2013. Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000685.pdf.

Периодические издания

1. Лесной вестник / Forestry bulletin [Текст] : научно-информационный журнал в области лесного хозяйства, экологии, лесозаготовки, деревообработки, химической технологии и обработки древесины, экономики лесного хозяйства/ Научно-образовательная ассоциация лесного комплекса. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана.  – Выходит раз в два месяца.